## Slide 1
2026.08.31 | Vm1.0.9.0 / Vr1.0.1.3
DF Firmware
소스 인수인계
Main / Rod · 소스 탐색 · 실행 흐름 · 함수 사전
DF FIRMWARE · 2026.08.31
1 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/CurrentWork.md
[/Sources]

## Slide 2
현재 기준은 시험 LED를 제거한 Rod입니다
USB 직접 복구 결과와 확인 범위를 구분합니다.
항목 | 현재 상태
복구 범위 | HANDLE 입력 → 오른쪽 버튼 LED 200ms 시험 동작 제거
유지 기능 | 엔코더 카운트·버튼 LED·부팅/연결 LED·OTA 수신 유지
빌드 | Main 885,216 B / Rod 766,848 B · compile/link·host test 성공
USB 기록 | ROM no-stub · 921600 · 압축 전송 · 기록/검증 약 34초
실행 확인 | 직접 USB 응답 Vr1.0.1.3 확인 · 물리 LED 관찰은 별도 확인
남은 검증 | OTA 실패 복구, Main 부하, 장시간 안정성은 미완료
DF FIRMWARE · 2026.08.31
2 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/artifacts/rod-restore-20260831/result.json
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/artifacts/rod-restore-20260831/build.log
[/Sources]

## Slide 3
처음에는 흐름을 읽고, 수정할 때 표를 찾습니다
탐색
솔루션과 폴더 경계를 익힌 뒤 .ino → Application → modules 순서로 읽습니다.
흐름
Main/Rod 초기화, 반복 실행, callback/ISR 문맥을 구분합니다.
함수 사전
뒤쪽 파일별 표에서 함수 역할·소스 줄을 찾습니다. 전체 시그니처와 직접 호출명은 발표자 노트에 있습니다.
목록 기준
활성 경로의 소스 함수 정의 555개입니다. 선언·매크로·SDK 함수는 제외하며 빈 정의도 구분해 포함합니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
3 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src
[/Sources]

## Slide 4
활성 코드와 보존 원본을 구분합니다
저장소 루트: C:\Projects\VS\DF_FW_Code\CodexManage
경로 | 읽는 목적
firmware/DF_Main | Main 활성 sketch·application·기능 모듈·장치 드라이버
firmware/DF_Rod | Rod 활성 sketch·application·기능 모듈·장치 드라이버
libraries/DFProtocol | 양쪽에서 사용하는 문자 PID와 OTA binary 계약
legacy / deprecated | 기준 원본 / 제거 코드 보존. 활성 include·빌드에 넣지 않음
vs / tools | VS 탐색·IntelliSense / 실제 Arduino build·upload 보조 명령
bin / artifacts / toolchain | 배포 4파일 / 중간 결과 / 로컬 Core·compiler. Git 제외
DF FIRMWARE · 2026.08.31
4 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/DF_FIRMWARE_INTEGRATED_REFACTORING_PLAN.md
[/Sources]

## Slide 5
VS2022에서 전체 소스는 두 방식으로 봅니다
빌드·함수 추적
DF_Firmware.sln을 열고 솔루션 탐색기의 DF_Main / DF_Rod 프로젝트를 펼칩니다.
물리 폴더 전체
솔루션 탐색기의 폴더 보기로 전환하거나 파일 탐색기에서 저장소 루트를 엽니다. legacy와 tools도 여기서 봅니다.
엔트리 포인트
firmware/DF_Main/DF_Main.ino와 firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino는 setup/loop 위임만 남았습니다.
필터 주의
파일명과 경로로 Main/Rod를 구분합니다. 두 제품에 Encoder·ENow·nowRecvHandler 같은 이름이 반복됩니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
5 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/DF_Firmware.sln
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/vs/DF_Main.vcxproj
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/vs/DF_Rod.vcxproj
[/Sources]

## Slide 6
함수 추적은 이름·파일·호출 문맥을 함께 봅니다
기본 C++ 키 설정 기준. 단축키를 바꿨다면 해당 메뉴를 사용합니다.
작업 | 방법 | 확인할 점
정의 찾기 | F12 / 정의로 이동 | 본문의 .cpp가 Main/Rod 어느 쪽인지 확인
선언 찾기 | Ctrl+F12 / 선언으로 이동 | 공개 헤더의 인자·반환형 확인
사용 위치 | Shift+F12 / 모든 참조 찾기 | 설정·주기 실행·callback 등록 위치 구분
전체 문자열 검색 | Ctrl+Shift+F | 해당 firmware 폴더로 범위를 좁혀 동일 이름 혼동 방지
특정 파일·줄 | 파일 열기 후 Ctrl+G | 함수 표의 줄 번호는 이 문서 작성 시점 기준
IntelliSense 오류 | 재로드·재분석 후 확인 | GCC 속성 보정은 VS 전용. 실제 GCC 빌드 결과 별도 확인
DF FIRMWARE · 2026.08.31
6 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/docs/build/VS2022_BUILD.md
https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-cpp-intellisense-configuration
[/Sources]

## Slide 7
Main이 명령을 분배하고 Rod가 현장 입력을 보냅니다
공유되는 것은 프로토콜 계약이며 실행 바이너리는 독립입니다.
PC / AP
USB 명령·상태
Main
모터·LED·게임 제어
Rod
HANDLE·버튼·IMU·배터리
• Main ↔ Rod: ESP-NOW, 등록 대상 주소와 PID를 사용합니다.
• DFProtocol: 메시지 식별자·frame 인코딩/검증을 공유합니다.
• 이번 복구 업로드: PC USB → Rod 직접 연결. Main은 기록하지 않았습니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
7 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 8
Main 초기화는 저장소를 통신보다 먼저 준비합니다
1 · 저장·전원
로그 UART → SPIFFS/부팅 정보 → reset reason·전원/USB 상태
2 · 구성·출력
고정 구성·GPIO → EEPROM → 토크 기본값·BLDC 제한값
3 · 통신·장치
ESP-NOW·callback → 토크/보빈/엔코더/LED 초기화 → 출력 안전 상태
4 · 시간 기반
입력 필터·상태 초기화 → 엔코더 FALLING ISR → 100µs timer ISR 활성화
DF FIRMWARE · 2026.08.31
8 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp
[/Sources]

## Slide 9
Main loop는 입력·수신·제어를 순서대로 소비합니다
시간 counter가 쌓이면 해당 주기 작업을 실행하는 협력형 구조입니다.
system_counter
ISR 시간을 snapshot
입력·명령 수신
GPIO / USB / ESP-NOW
주기 제어
1ms → 10ms → 1s
• 수신 순서: uartRecvParsing/Handler → nowRecvHandler → log UART.
• 주기 함수는 출력 상태기계를 한 단계씩 진행합니다.
• ISR 시간값은 임계영역으로 읽습니다. 1ms 초과 실행은 지연 로그로 관찰합니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
9 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 10
Main 주기 작업의 입구는 Scheduler입니다
모든 주기 함수가 항상 모든 하위 기능을 실행하는 것은 아닙니다.
주기 | 진입 함수 | 핵심 처리
100µs | ISR_onTimerHandler | 시간 계수·1ms 기반 생성; 긴 처리 금지
1ms | t1ms_Process_Exec | 엔코더·준비 검사·36펄스 자동 측정
10ms | t10ms_Process_Exec | 패턴·진단·LED·전원·출력 timeout·와이어
100ms | t100ms_Process_Exec | 지연 로그·Rod 등록 timeout
500ms | t500ms_Process_Exec | Main 보드 LED 연결 상태 표시
1s | t1sec_Process_Exec | 부팅 보고·AP/Rod alive·Rod 연결 감시
DF FIRMWARE · 2026.08.31
10 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 11
Rod는 정상 모드와 설정 모드의 실행 경로가 다릅니다
공통 초기화
USB/로그 UART → 보드·핀·모드 → 부팅 LED → SPIFFS → 대상 주소 → IMU 설정
정상 모드
ESP-NOW·Encoder·Battery 초기화, 버튼/엔코더/IMU callback 등록, IMU 출력 시작
설정 모드
IMU 출력을 정지하고 설정 상태 LED를 켭니다. PC/IMU 설정 명령을 처리합니다.
복구 후 차이
encoder.setActivityCallback과 LED 만료 처리가 없습니다. 기존 rotate callback과 버튼 LED 제어는 유지됩니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
11 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 12
Rod 정상 loop는 입력과 보고를 주기별로 나눕니다
DF_Rod_Ota_Process는 loop 상단에서 재부팅 예약을 처리합니다.
주기 | 처리 입구 | 동작
매 loop | run_timer / DF_Rod_Ota_Process | millis 누적·OTA 완료 후 재부팅
1ms | nowRecvHandler / 입력 처리 | Main/USB 수신, IMU UART, encoder.rotate, sBtn.toggle
10ms | t10ms_Process | 진동·좌우 버튼 LED 반복 제어
100ms | t100ms_Process | 부팅 정보, 등록 단계·L 버튼 장기 입력·timeout
500ms | t500ms_Process | battery.scanAvgInteg
1s | t1sec_Process | Main alive·IMU 연결·배터리 보고·보드 LED
DF FIRMWARE · 2026.08.31
12 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
[/Sources]

## Slide 13
callback은 게시하고 loop가 해석합니다
F12로 같은 함수를 찾아도 실행 문맥에 따라 허용 작업이 다릅니다.
ESP-NOW callback
길이 검사·복사
고정 수신 슬롯
payload + 주소 + 길이
loop 소비
PID/OTA 해석·출력
• callback에서 문자열 분석·로그·flash 쓰기를 하지 않습니다.
• 단일 슬롯이므로 연속 수신 시 덮어쓰기가 가능합니다. 누락 없는 queue로 간주하지 않습니다.
• Main encoder ISR의 다중 필드 snapshot은 임계영역으로 일치시킵니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
13 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 14
Rod 입력은 callback을 거쳐 Main으로 전달됩니다
입력의 원래 동작과 이번에 제거한 시험 표식을 구분합니다.
입력 | 경로 | 핵심 규칙
HANDLE | Encoder::rotate → sendCount → rotateChangeCallback | 환산 문자열이 바뀔 때 송신. LED 시험 hook 없음
버튼 | SwitchButton::toggle → btnChangeCallback | 버튼 상태·기존 버튼 LED 처리 후 변경 전달
IMU | uartRecv_Normal → imuDataCallback | UART frame 해석 후 PID/payload 송신
배터리 | scanAvgInteg → battChangeCheckSend | 평균 잔량과 변화/시간 조건으로 보고
OTA 중 | DF_Rod_Ota_IsActive 검사 | 버튼·엔코더·IMU 일반 송신을 억제
DF FIRMWARE · 2026.08.31
14 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 15
게임 명령은 상태 설정과 주기 출력으로 이어집니다
게임 이름을 검색할 때 명령 해석과 실제 실행을 나누어 추적합니다.
AP 명령
uartRecvHandler
상태·파라미터
anaGameStatus 등
패턴 실행
주기 함수 → driver
• CommandRouter: 요청 문자열을 해석하고 플래그·출력 설정을 바꿉니다.
• GameControl: Bite/Hit/Hold/Randing의 step·timeout·반복 횟수를 진행합니다.
• 장치 출력은 토크·보빈·LED driver와 Rod 명령으로 연결됩니다. 빈 예약 함수는 동작으로 간주하지 않습니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
15 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 16
상태의 정의와 공개 선언은 다른 파일에 있습니다
파일을 옮길 때 ODR, 초기화 순서, callback 공유값을 함께 확인합니다.
파일 역할 | 위치 | 읽는 내용
진입·오케스트레이션 | DF_*_Application.cpp/.h | setup/loop의 순서와 하위 모듈 호출
공용 상태 owner | DF_*_State.cpp/.h | 전역 저장 공간·장치 객체·외부 선언
기능별 구현·API | src/modules/*.cpp/.h | 해당 기능의 상태·함수·공개 경계
구현 집계 헤더 | DF_*_Internal.h | 구현 편의를 위한 include 모음; 공개 API에 확산 금지
장치 드라이버 | Encoder / ENow / Battery 등 | GPIO·통신·SPI/I²C와 장치별 변환
DF FIRMWARE · 2026.08.31
16 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_Internal.h
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Internal.h
[/Sources]

## Slide 17
문자 메시지와 OTA binary를 섞지 않습니다
공유 계약은 libraries/DFProtocol/src에서 읽습니다.
경로 | 형식·검사 | 주의점
일반 Main↔Rod | 문자 PID + payload | 제품 PID·길이·타이밍을 임의 변경하지 않음
PC→Main OTA 서비스 | $OR<DFRO frame hex>% | 기존 문자열 명령과 구분해 중계
Main↔Rod OTA | DFRO / 종류 / session / sequence / CRC32 | 최대 data 96 B, frame 115 B
Rod image 확인 | 전체 길이 + SHA-256 | 검증 완료 후 비활성 app slot 부팅 전환
기존 $DN R/r | Main에서 오류 3으로 거부 | Rod image를 Main 자체 업데이트에 쓰지 않음
DF FIRMWARE · 2026.08.31
17 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
[/Sources]

## Slide 18
USB 직접 기록과 Main 경유 OTA는 다른 작업입니다
이번 요청에서 사용한 방법은 USB 직접 기록입니다.
비교 | USB 직접 기록 | Main 경유 OTA
연결 | PC → Rod USB | PC → Main USB → ESP-NOW → Rod
쓰는 곳 | 확인한 flash 주소에 기록 | 비활성 app slot에 Update.write
이번 기록 | otadata 0xE000 + app0 0x10000 | 이번 복구에는 사용하지 않음
보존 | bootloader·partition·NVS·SPIFFS | bootloader·partition·NVS·SPIFFS
실패 복구 | 필요 시 ROM 모드 USB 재설치 | 중단 후 처음부터 재전송; 자동 기능 rollback 없음
확인 | image hash·verify·부팅 버전 | block/Finish ACK·부팅 버전
DF FIRMWARE · 2026.08.31
18 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/artifacts/rod-restore-20260831/result.json
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/PROJECT_COMMANDS.md
[/Sources]

## Slide 19
빠른 USB 복구는 확인한 두 영역만 기록했습니다
대상 확인
Rod 직접 응답 Vr1.0.1.2로 단일 대상을 식별했습니다. Main 응답은 제외했습니다.
파티션 확인
장비의 0x8000 파티션 표를 읽어 현재 배포 파일과 SHA-256 일치를 확인했습니다.
압축 기록
ROM no-stub / 921600 / --compress. otadata 초기화로 app0를 선택하고 복구 image를 기록했습니다.
결과
766,848 bytes → 502,058 bytes 압축 전송. 데이터 기록 약 21.7초, 사전 확인 포함 약 33.9초. 재부팅 후 Vr1.0.1.3 응답 확인.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
19 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/artifacts/rod-restore-20260831/usb-upload.log
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/artifacts/rod-restore-20260831/result.json
[/Sources]

## Slide 20
빌드와 배포는 프로젝트 로컬 도구로 재현합니다
VS는 NMake 명령을 호출합니다. MSVC로 ESP32 firmware를 컴파일하지 않습니다.
항목 | 명령·기준
전체 빌드 | tools\build-all.cmd Release x64
개별 빌드 | tools\build-main.cmd / tools\build-rod.cmd
프로토콜 검사 | tools\test-protocol.cmd · C++98 host test
고정 환경 | ESP32-S3 / Core 2.0.17 / ESP32Servo 1.1.2
배포 경로 | bin/release/x64/Vm1.0.9.0 및 Vr1.0.1.3
버전 변경 | 각 Version.cpp와 tools/firmware-versions.cmd를 함께 갱신
DF FIRMWARE · 2026.08.31
20 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/PROJECT_COMMANDS.md
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/tools/firmware-versions.cmd
[/Sources]

## Slide 21
구현 완료와 장비 검증 완료를 분리해서 기록합니다
확인됨
독립 .cpp/.h, callback/ISR 보정, Main/Rod build, 정상 OTA 경로, USB 복구·버전 응답
이번 코드 변경
HANDLE LED 시험 상태·callback·주기 호출 제거. 원본은 deprecated/rod/handle-led-test-Vr1.0.1.2에 보존
확인 대기
복구 후 물리 HANDLE LED 관찰, IntelliSense 재분석 화면, 부하·장시간 안정성
작업 경계
01 B/C/G, 08 J/K, 09 통합 릴리스, 10 H 실패 복구/마감은 완료 처리하지 않았습니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
21 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/CurrentWork.md
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/tasks/10_Rod_무선_FW_업데이트.md
[/Sources]

## Slide 22
수정 전에는 원본·문맥·검증 범위를 먼저 정합니다
코드 규칙
C++98/03 범위, namespace 미사용, 제품 Variant 전처리 분기 추가 금지
변경 단위
한 문자 작업씩 수행합니다. 파일 이동과 동작 변경을 섞지 않습니다.
보존
legacy 기준 원본과 사용자 변경은 보존합니다. 제거 코드는 deprecated에 격리합니다.
실행 경계
compile/link는 Codex가 수행합니다. flash·장비 시험은 기본 수동이며 명시적 승인 범위에서만 자동 실행합니다.
DF FIRMWARE · 2026.08.31
22 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/AGENTS.md
[/Sources]

## Slide 23
SOURCE REFERENCE | 555개 정의
함수 사전
파일별 역할 · 소스 위치 · 전체 시그니처는 발표자 노트
DF FIRMWARE · 2026.08.31
23 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src
[/Sources]

## Slide 24
파일별 함수 표 찾기 1/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Main/DF_Main.ino | 2 | 30
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp | 5 | 31
firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp | 2 | 32
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp | 40 | 33–39
firmware/DF_Main/src/Diag.cpp | 2 | 40
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp | 11 | 41–42
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp | 7 | 43–44
DF FIRMWARE · 2026.08.31
24 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/DF_Main.ino
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Diag.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 25
파일별 함수 표 찾기 2/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp | 11 | 45–46
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp | 6 | 47
firmware/DF_Main/src/Led.cpp | 7 | 48–49
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp | 5 | 50
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp | 33 | 51–56
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp | 25 | 57–61
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp | 14 | 62–64
DF FIRMWARE · 2026.08.31
25 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/ENow.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Led.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
[/Sources]

## Slide 26
파일별 함수 표 찾기 3/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp | 47 | 65–72
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp | 77 | 73–85
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp | 11 | 86–87
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp | 31 | 88–93
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp | 5 | 94
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp | 66 | 95–105
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp | 8 | 106–107
DF FIRMWARE · 2026.08.31
26 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp
[/Sources]

## Slide 27
파일별 함수 표 찾기 4/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp | 5 | 108
firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino | 2 | 109
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp | 6 | 110
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp | 2 | 111
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp | 2 | 112
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp | 22 | 113–116
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp | 6 | 117
DF FIRMWARE · 2026.08.31
27 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 28
파일별 함수 표 찾기 5/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp | 11 | 118–119
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp | 1 | 120
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp | 21 | 121–124
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp | 9 | 125–126
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp | 3 | 127
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp | 8 | 128–129
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp | 7 | 130–131
DF FIRMWARE · 2026.08.31
28 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
[/Sources]

## Slide 29
파일별 함수 표 찾기 6/6
슬라이드 번호로 이동한 뒤 파일 상단의 경로와 표의 줄 번호를 사용합니다.
소스 파일 | 정의 수 | 슬라이드
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp | 17 | 132–134
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp | 6 | 135
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp | 4 | 136
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp | 8 | 137–138
DF FIRMWARE · 2026.08.31
29 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 30
Main · DF_Main
firmware/DF_Main/DF_Main.ino
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setup | Arduino 초기화를 대상 Application_Setup에 위임. | 3
loop | Arduino 반복 실행을 대상 Application_Loop에 위임. | 8
DF FIRMWARE · 2026.08.31
30 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/DF_Main.ino:3
void setup()
역할: Arduino 초기화를 대상 Application_Setup에 위임.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Main_Application_Setup
firmware/DF_Main/DF_Main.ino:8
void loop()
역할: Arduino 반복 실행을 대상 Application_Loop에 위임.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Main_Application_Loop
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/DF_Main.ino
[/Sources]

## Slide 31
Main · BobbinMotor
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
BobbinMotor::​BobbinMotor | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 8
BobbinMotor::​init | BLDC 방향 핀과 PWM 채널을 초기화. | 16
BobbinMotor::​onBldcString | 문자열의 방향·출력을 해석해 BLDC 제어. | 45
BobbinMotor::​onBldc | 방향·출력 제한을 적용해 보빈 BLDC 구동. | 81
BobbinMotor::​offBldc | 보빈 BLDC PWM과 방향 출력을 정지. | 139
DF FIRMWARE · 2026.08.31
31 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp:8
BobbinMotor::BobbinMotor()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp:16
void BobbinMotor::init()
역할: BLDC 방향 핀과 PWM 채널을 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, ledcSetup, ledcAttachPin, ledcWrite
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp:45
void BobbinMotor::onBldcString(String _msg)
역할: 문자열의 방향·출력을 해석해 BLDC 제어.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, offBldc, onBldc
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp:81
void BobbinMotor::onBldc(int _dir, int _duty255)
역할: 방향·출력 제한을 적용해 보빈 BLDC 구동.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, ledcWrite, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp:139
void BobbinMotor::offBldc()
역할: 보빈 BLDC PWM과 방향 출력을 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, ledcWrite, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/BobbinMotor.cpp
[/Sources]

## Slide 32
Main 진입점
firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Main_​Application_​Setup | 저장 설정·통신·출력을 초기화하고 GPIO/100µs 타이머 ISR 등록. | 5
DF_​Main_​Application_​Loop | 입력→USB/무선 수신→주기 제어 순서로 실행. | 322
DF FIRMWARE · 2026.08.31
32 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp:5
void DF_Main_Application_Setup()
역할: 저장 설정·통신·출력을 초기화하고 GPIO/100µs 타이머 ISR 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): millis, Serial1.begin, Serial1.setTimeout, LogPrintln, fsInfo.init, fsInfo.getInfo, strBootInfo.substring, toInt, String, pinMode, digitalRead, esp_reset_reason, SerialPortEnable, SerialPortPinInput, subAC_Off, ioLedOffSetting, setConfig, ioPinSetting, eNvm.init, delay, Update.hasError, Update.end, strMmotVal.toInt, fsInfo.saveInfo, strBldcVal.toInt, eNow.init, esp_now_register_send_cb, torqMotor.init, bbnMotor.init, mainEnc.init, mainEnc.setRotateCallback, extLed.init, motor_AllOff, extLed_AllOff, ledoff_BoardLedAllOff, reelOut_AllOff, digitalWrite, read_input_1ms, read_input_10ms, initSet_LedContVal, ApPrintln, attachInterrupt, digitalPinToInterrupt, timerBegin, timerAttachInterrupt, timerAlarmWrite, timerAlarmEnable
firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp:322
void DF_Main_Application_Loop()
역할: 입력→USB/무선 수신→주기 제어 순서로 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): system_counter, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, read_input_1ms, read_input_10ms, read_input_100ms, uartRecvParsing, uartRecvHandler, nowRecvHandler, logUartRecvParsing, logRecvHandler, t1ms_Process_Exec, t10ms_Process_Exec, t100ms_Process_Exec, t500ms_Process_Exec, t1sec_Process_Exec, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_Application.cpp
[/Sources]

## Slide 33
Main 공용 상태·출력 1/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
esp_​soft_​reset | ESP.restart()로 소프트웨어 재부팅. | 2146
esp_​hard_​reset | 별도 하드웨어 리셋 없이 소프트웨어 리셋 함수 호출. | 2151
SerialPortEnable | USB Serial을 시작하고 수신 버퍼·읽기 timeout 설정. | 2157
SerialPortDisable | USB Serial을 종료하고 관련 핀을 입력으로 전환. | 2169
SerialPortPinInput | USB 관련 핀을 입력 상태로 설정. | 2181
hex2asc | 정수의 16진수 자릿값을 문자 버퍼에 기록. | 2204
DF FIRMWARE · 2026.08.31
33 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2146
void esp_soft_reset()
역할: ESP.restart()로 소프트웨어 재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): ESP.restart
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2151
void esp_hard_reset()
역할: 별도 하드웨어 리셋 없이 소프트웨어 리셋 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): esp_soft_reset
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2157
void SerialPortEnable()
역할: USB Serial을 시작하고 수신 버퍼·읽기 timeout 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): Serial.begin, Serial.setTimeout, ESP.getFreeHeap, Serial.setRxBufferSize, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2169
void SerialPortDisable()
역할: USB Serial을 종료하고 관련 핀을 입력으로 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): ESP.getFreeHeap, Serial.end, pinMode, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2181
void SerialPortPinInput()
역할: USB 관련 핀을 입력 상태로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2204
void hex2asc(unsigned long hx, char* buf, int len)
역할: 정수의 16진수 자릿값을 문자 버퍼에 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 34
Main 공용 상태·출력 2/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
HexDump | 바이트 버퍼를 16진수 문자열로 나누어 로그 출력. | 2211
debugPort_​Off | 디버그 출력 핀을 OFF 수준으로 설정. | 2239
debugPort_​On | 디버그 출력 핀을 ON 수준으로 설정. | 2245
subAC_​Off | 보조 AC 제어 핀을 OFF 수준으로 출력. | 2255
subAC_​On | 보조 AC 제어 핀을 ON 수준으로 출력. | 2263
DC24V_​B_​off | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2273
DF FIRMWARE · 2026.08.31
34 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2211
void HexDump(unsigned long toff, unsigned char* buff, int len)
역할: 바이트 버퍼를 16진수 문자열로 나누어 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): memset, hex2asc, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2239
void debugPort_Off()
역할: 디버그 출력 핀을 OFF 수준으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2245
void debugPort_On()
역할: 디버그 출력 핀을 ON 수준으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2255
void subAC_Off()
역할: 보조 AC 제어 핀을 OFF 수준으로 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2263
void subAC_On()
역할: 보조 AC 제어 핀을 ON 수준으로 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2273
void DC24V_B_off()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 35
Main 공용 상태·출력 3/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ledoff_​BoardLedAllOff | Main 보드 상태 LED를 모두 소등. | 2279
ledOff_​MbCent | 중앙 외부 LED를 소등. | 2287
ledOff_​MbBtm | 하부 외부 LED를 소등. | 2292
ledOff_​OptLeft | 왼쪽 옵션 LED를 소등. | 2297
ledOff_​OptRight | 오른쪽 옵션 LED를 소등. | 2302
extLed_​AllOff | 중앙·하부·좌우 옵션 LED 소등 함수를 호출. | 2308
DF FIRMWARE · 2026.08.31
35 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2279
void ledoff_BoardLedAllOff()
역할: Main 보드 상태 LED를 모두 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2287
void ledOff_MbCent()
역할: 중앙 외부 LED를 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2292
void ledOff_MbBtm()
역할: 하부 외부 LED를 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2297
void ledOff_OptLeft()
역할: 왼쪽 옵션 LED를 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2302
void ledOff_OptRight()
역할: 오른쪽 옵션 LED를 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2308
void extLed_AllOff()
역할: 중앙·하부·좌우 옵션 LED 소등 함수를 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): ledOff_MbCent, ledOff_MbBtm, ledOff_OptLeft, ledOff_OptRight
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 36
Main 공용 상태·출력 4/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
extLed_​controlOff | 외부 LED 반복 제어 허용 플래그를 해제. | 2317
ledOn_​MbBtm | 하부 외부 LED를 지정 밝기로 점등. | 2327
torqOff | 토크모터 출력을 0으로 설정. | 2334
torqDefault | 토크모터 출력을 현재 기본값으로 복귀. | 2339
GetDefValue4torqMotor | 현재 사용할 토크모터 기본 출력값 반환. | 2346
servoDefault | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2351
DF FIRMWARE · 2026.08.31
36 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2317
void extLed_controlOff()
역할: 외부 LED 반복 제어 허용 플래그를 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2327
void ledOn_MbBtm()
역할: 하부 외부 LED를 지정 밝기로 점등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.on
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2334
void torqOff()
역할: 토크모터 출력을 0으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2339
void torqDefault()
역할: 토크모터 출력을 현재 기본값으로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2346
int GetDefValue4torqMotor()
역할: 현재 사용할 토크모터 기본 출력값 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2351
void servoDefault()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 37
Main 공용 상태·출력 5/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
bbnBldcOff | 보빈 BLDC 드라이버의 정지 함수 호출. | 2355
lmMotOff | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2361
breakMotorOff | Rod로 브레이크 출력 정지 명령 전송. | 2366
motor_​AllOff | Main 모터 정지/기본 위치 처리 함수를 묶어 호출. | 2375
motor_​AllDefault | 토크 기본 출력과 나머지 모터 정지 처리. | 2385
led_​AllOff | 외부 LED와 보드 LED를 모두 소등. | 2394
DF FIRMWARE · 2026.08.31
37 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2355
void bbnBldcOff()
역할: 보빈 BLDC 드라이버의 정지 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2361
void lmMotOff()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2366
void breakMotorOff()
역할: Rod로 브레이크 출력 정지 명령 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2375
void motor_AllOff()
역할: Main 모터 정지/기본 위치 처리 함수를 묶어 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, servoDefault, bbnBldcOff, lmMotOff
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2385
void motor_AllDefault()
역할: 토크 기본 출력과 나머지 모터 정지 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqDefault, servoDefault, bbnBldcOff, lmMotOff
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2394
void led_AllOff()
역할: 외부 LED와 보드 LED를 모두 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed_AllOff, ledoff_BoardLedAllOff
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 38
Main 공용 상태·출력 6/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
output_​AllOff | Main 모터와 외부/보드 LED를 일괄 정지. | 2402
reelOut_​AllOff | Rod에 릴 출력 전체 정지 명령 전송. | 2418
reelOut_​AllOff_​ForceStep | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2428
fillZero2String5Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2435
stringSign6Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2466
fillZero2String3Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2489
DF FIRMWARE · 2026.08.31
38 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2402
void output_AllOff()
역할: Main 모터와 외부/보드 LED를 일괄 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, servoDefault, bbnBldcOff, lmMotOff, extLed_AllOff, ledoff_BoardLedAllOff
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2418
void reelOut_AllOff()
역할: Rod에 릴 출력 전체 정지 명령 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2428
void reelOut_AllOff_ForceStep()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2435
String fillZero2String5Char(int _int)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2466
String stringSign6Char(long _int)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2489
String fillZero2String3Char(unsigned int uint)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 39
Main 공용 상태·출력 7/7
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
fillZero2StringSign4Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2534
fillZero4Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2572
fillZero2StringSign6Char | 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성. | 2589
StringFormat | snprintf 형식으로 정수를 문자열 버퍼에 변환. | 2642
DF FIRMWARE · 2026.08.31
39 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2534
String fillZero2StringSign4Char(int _int)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2572
String fillZero4Char(unsigned int _val)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2589
String fillZero2StringSign6Char(int _int)
역할: 부호·자릿수 규칙에 맞춰 0 채움 고정 길이 문자열 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp:2642
String StringFormat(char *fmt, int val)
역할: snprintf 형식으로 정수를 문자열 버퍼에 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): snprintf
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/DF_Main_State.cpp
[/Sources]

## Slide 40
Main · Diag
firmware/DF_Main/src/Diag.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
mDiag_​entry | 진단 모드에 들어가 모터·LED 반복 제어를 정지. | 9
mDiag_​exit | 진단 플래그를 해제하고 LED 기본 제어 복귀. | 32
DF FIRMWARE · 2026.08.31
40 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Diag.cpp:9
void mDiag_entry()
역할: 진단 모드에 들어가 모터·LED 반복 제어를 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, motor_AllOff, extLed_controlOff, reelOut_AllOff
firmware/DF_Main/src/Diag.cpp:32
void mDiag_exit()
역할: 진단 플래그를 해제하고 LED 기본 제어 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): diagInput_AllOff, diagOutput_AllOff, initSet_LedContVal, ledOn_MbBtm, LogPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Diag.cpp
[/Sources]

## Slide 41
Main · Eeprom 1/2
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Eeprom::​Eeprom | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 17
Eeprom::​init | 외부 EEPROM용 I²C 통신 초기화. | 22
Eeprom::​cReadSend | 현재 위치 기준 I²C 읽기 요청. | 33
Eeprom::​readSend | EEPROM 주소를 지정하고 읽기 요청. | 42
Eeprom::​read | 수신된 EEPROM 데이터를 호출자 버퍼로 복사. | 66
Eeprom::​buffSave | 수신 EEPROM 데이터를 내부 버퍼에 저장. | 82
DF FIRMWARE · 2026.08.31
41 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:17
Eeprom::Eeprom()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:22
void Eeprom::init()
역할: 외부 EEPROM용 I²C 통신 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.begin
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:33
int Eeprom::cReadSend(unsigned int len)
역할: 현재 위치 기준 I²C 읽기 요청.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.requestFrom
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:42
int Eeprom::readSend(unsigned int reqOffset, unsigned int reqLen)
역할: EEPROM 주소를 지정하고 읽기 요청.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.beginTransmission, Wire.write, Wire.endTransmission, Wire.requestFrom
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:66
int Eeprom::read(byte* buffPtr, unsigned int reqOffset, unsigned int reqLen)
역할: 수신된 EEPROM 데이터를 호출자 버퍼로 복사.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.available, Wire.read
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:82
int Eeprom::buffSave(unsigned int reqOffset, unsigned int reqLen)
역할: 수신 EEPROM 데이터를 내부 버퍼에 저장.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.read
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp
[/Sources]

## Slide 42
Main · Eeprom 2/2
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Eeprom::​grazingGeddong | EEPROM 바이트를 16진수 로그로 표시. | 125
Eeprom::​nib2char | 4-bit 값을 16진수 문자로 변환. | 140
Eeprom::​writeSend | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 163
Eeprom::​write | EEPROM 주소·페이지 조건에 맞춰 I²C 데이터 기록. | 168
Eeprom::​checksum | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 205
DF FIRMWARE · 2026.08.31
42 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:125
void Eeprom::grazingGeddong(byte* buffPtr, unsigned int reqAddr, unsigned int reqLen)
역할: EEPROM 바이트를 16진수 로그로 표시.
본문 직접 호출명(정적 추출): nib2char
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:140
String Eeprom::nib2char(byte _nib)
역할: 4-bit 값을 16진수 문자로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:163
int Eeprom::writeSend(unsigned int reqOffset, unsigned int reqLen)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:168
int Eeprom::write(byte *buffPtr, unsigned int reqOffset, unsigned int reqLen)
역할: EEPROM 주소·페이지 조건에 맞춰 I²C 데이터 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): Wire.beginTransmission, Wire.write, Wire.endTransmission
firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp:205
void Eeprom::checksum()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Eeprom.cpp
[/Sources]

## Slide 43
Main · Encoder 1/2
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Encoder::​Encoder | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 11
Encoder::​init | 엔코더 입력 초기화 및 이전 핀 상태 저장. | 16
Encoder::​setRotateCallback | 엔코더 상태 변경 콜백 함수 포인터 등록. | 23
Encoder::​rotate | 엔코더 입력 변화에서 보빈 방향·카운트 계산. | 35
Encoder::​fillZero | 엔코더 값을 0 채움 문자열로 변환. | 105
Encoder::​setBbnCnt | 보빈 카운트 기준값을 설정하고 로그 출력. | 138
DF FIRMWARE · 2026.08.31
43 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:11
Encoder::Encoder()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:16
void Encoder::init()
역할: 엔코더 입력 초기화 및 이전 핀 상태 저장.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:23
void Encoder::setRotateCallback(void (*rotateCallback)(int _dir, int _cnt))
역할: 엔코더 상태 변경 콜백 함수 포인터 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:35
void Encoder::rotate()
역할: 엔코더 입력 변화에서 보빈 방향·카운트 계산.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:105
String Encoder::fillZero(unsigned int _count)
역할: 엔코더 값을 0 채움 문자열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:138
void Encoder::setBbnCnt(unsigned int _cnt)
역할: 보빈 카운트 기준값을 설정하고 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 44
Main · Encoder 2/2
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Encoder::​setLmCnt | LM 카운트 기준값을 설정하고 로그 출력. | 144
DF FIRMWARE · 2026.08.31
44 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp:144
void Encoder::setLmCnt(unsigned int _cnt)
역할: LM 카운트 기준값을 설정하고 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 45
Main · ENow 1/2
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ENow::​ENow | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 26
ENow::​init | Wi-Fi/ESP-NOW와 대상 peer·수신 콜백 초기화. | 34
ENow::​bindTargetAddress | 저장된 대상 주소 문자열을 통신 주소 배열로 변환. | 116
ENow::​write | 문자 PID/payload를 등록 대상에 ESP-NOW로 송신. | 166
ENow::​writeRaw | 길이를 확인하고 binary frame을 등록 대상에 송신. | 186
ENow::​writeBC | 등록 절차용 문자 메시지를 broadcast로 송신. | 195
DF FIRMWARE · 2026.08.31
45 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:26
ENow::ENow()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:34
void ENow::init(esp_now_recv_cb_t cbfunc)
역할: Wi-Fi/ESP-NOW와 대상 peer·수신 콜백 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): bindTargetAddress, isTargetAddressOk, LogPrintln, WiFi.mode, WiFi.disconnect, esp_wifi_set_channel, esp_now_init, memcpy, esp_now_add_peer, esp_now_register_recv_cb
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:116
void ENow::bindTargetAddress()
역할: 저장된 대상 주소 문자열을 통신 주소 배열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): getTargetAddress, addr.length, addr.toCharArray, strtok, strtol, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:166
void ENow::write(String pid, String str)
역할: 문자 PID/payload를 등록 대상에 ESP-NOW로 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): strcpy, cmd.c_str, cmd.length, esp_now_send, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:186
bool ENow::writeRaw(const unsigned char *data, unsigned int length)
역할: 길이를 확인하고 binary frame을 등록 대상에 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): esp_now_send
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:195
void ENow::writeBC(String pid, String str)
역할: 등록 절차용 문자 메시지를 broadcast로 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): strcpy, str.c_str, str.length, esp_now_send, LogPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/ENow.cpp
[/Sources]

## Slide 46
Main · ENow 2/2
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ENow::​getMyAddress | 현재 장치의 무선 주소를 문자열로 반환. | 221
ENow::​getTargetAddress | SPIFFS에서 등록된 대상 주소 문자열 읽기. | 228
ENow::​setTargetAddress | 등록할 대상 주소 문자열을 SPIFFS에 기록. | 262
ENow::​isTargetAddressOk | 현재 대상 주소의 유효 조건 검사. | 283
ENow::​addPeerAddress | 지정 주소를 ESP-NOW peer로 추가. | 297
DF FIRMWARE · 2026.08.31
46 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:221
String ENow::getMyAddress()
역할: 현재 장치의 무선 주소를 문자열로 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): WiFi.macAddress
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:228
String ENow::getTargetAddress()
역할: SPIFFS에서 등록된 대상 주소 문자열 읽기.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.available, file.read, file.close
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:262
bool ENow::setTargetAddress(String addr)
역할: 등록할 대상 주소 문자열을 SPIFFS에 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.print, addr.c_str, file.close
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:283
bool ENow::isTargetAddressOk()
역할: 현재 대상 주소의 유효 조건 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ENow.cpp:297
int ENow::addPeerAddress(uint8_t * prAdr)
역할: 지정 주소를 ESP-NOW peer로 추가.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcpy, esp_now_add_peer, LogPrintln, String, esp_now_get_peer_num
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/ENow.cpp
[/Sources]

## Slide 47
Main · FileSys
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
FileSys::​FileSys | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 26
FileSys::​init | SPIFFS 마운트; 실패 시 포맷·재부팅. | 34
FileSys::​getInfo | 종류에 맞는 저장 파일을 읽고 값 형식 확인. | 59
FileSys::​isNumeric | 문자열의 숫자 형식 여부 검사. | 145
FileSys::​saveInfo | 종류에 맞는 설정 파일에 값을 기록. | 160
FileSys::​deleteInfo | 종류에 맞는 설정 파일 제거. | 217
DF FIRMWARE · 2026.08.31
47 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:26
FileSys::FileSys()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:34
void FileSys::init()
역할: SPIFFS 마운트; 실패 시 포맷·재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.begin, SPIFFS.format, esp_soft_reset
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:59
String FileSys::getInfo(short fsKind)
역할: 종류에 맞는 저장 파일을 읽고 값 형식 확인.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.available, file.read, isNumeric, file.close
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:145
bool FileSys::isNumeric(String str)
역할: 문자열의 숫자 형식 여부 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): str.length, isDigit, str.charAt
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:160
short FileSys::saveInfo(short fsKind, String _strInfo)
역할: 종류에 맞는 설정 파일에 값을 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.print, _strInfo.c_str, file.close
firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp:217
short FileSys::deleteInfo(short fsKind)
역할: 종류에 맞는 설정 파일 제거.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.remove
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/FileSys.cpp
[/Sources]

## Slide 48
Main · Led 1/2
firmware/DF_Main/src/Led.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Led::​Led | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 11
Led::​init | 외부 LED 채널을 초기화하고 출력 매핑 설정. | 16
Led::​LedCallback | LED 변경 콜백 포인터 등록. | 37
Led::​on | LED 위치와 밝기를 검증해 출력. | 48
Led::​RGBon | 지정 위치의 RGB 채널 출력값 적용. | 98
Led::​off | 지정 LED 위치의 출력값을 0으로 설정. | 130
DF FIRMWARE · 2026.08.31
48 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:11
Led::Led()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:16
void Led::init()
역할: 외부 LED 채널을 초기화하고 출력 매핑 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): analogWrite, mapled, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:37
void Led::LedCallback(void (*ledCallback)(String))
역할: LED 변경 콜백 포인터 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:48
void Led::on(unsigned int ledPos, int _duty)
역할: LED 위치와 밝기를 검증해 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String, ledOut
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:98
void Led::RGBon(unsigned int ledPos, int rVal, int gVal, int bVal)
역할: 지정 위치의 RGB 채널 출력값 적용.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String, ledOut
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:130
void Led::off(unsigned int ledPos)
역할: 지정 LED 위치의 출력값을 0으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String, ledOut
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Led.cpp
[/Sources]

## Slide 49
Main · Led 2/2
firmware/DF_Main/src/Led.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Led::​blink | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 173
DF FIRMWARE · 2026.08.31
49 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Led.cpp:173
void Led::blink(unsigned int ledPos, int time, int bCnt)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Led.cpp
[/Sources]

## Slide 50
Main · LmMotor
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
LmMotor::​LmMotor | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 8
LmMotor::​init | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 16
LmMotor::​onBldcString | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 28
LmMotor::​onBldc | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 34
LmMotor::​offBldc | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 40
DF FIRMWARE · 2026.08.31
50 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp:8
LmMotor::LmMotor()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp:16
void LmMotor::init()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp:28
void LmMotor::onBldcString(String _msg)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp:34
void LmMotor::onBldc(int _dir, int _duty255)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp:40
void LmMotor::offBldc()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/LmMotor.cpp
[/Sources]

## Slide 51
Main 명령 분배 1/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ana_​TestExecution | 서비스 시험 문자열을 분기해 요청 동작 실행. | 4
analedContCmd | LED 위치·동작·시간 인자를 해석해 LED 제어 시작. | 108
anaRanding | 랜딩 명령을 해석하고 랜딩 상태기계 시작. | 225
anaFastHold | 빠른 버티기 명령의 설정값과 실행 플래그 갱신. | 243
anaFastComboBtn | 버튼 조합 명령의 설정값과 실행 플래그 갱신. | 255
sendRodVrtCmd | 진동 반복 횟수·ON/OFF 시간을 Rod 명령으로 직렬화. | 266
DF FIRMWARE · 2026.08.31
51 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:4
void ana_TestExecution(String msg)
역할: 서비스 시험 문자열을 분기해 요청 동작 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, LogPrintln, String, eNow.write, SerialPortDisable, SerialPortEnable, subAC_Off, subAC_On, fsInfo.deleteInfo, fsInfo.saveInfo, LogPrintf, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:108
void analedContCmd(String msg)
역할: LED 위치·동작·시간 인자를 해석해 LED 제어 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, ledCont_OffStart, ledCont_OnStart, ledCont_BlinkStart, ledCont_DimmStart, Resp2ApPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:225
void anaRanding(String msg)
역할: 랜딩 명령을 해석하고 랜딩 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, execRanding_SetVal, execRanding_Start, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:243
void anaFastHold(String msg)
역할: 빠른 버티기 명령의 설정값과 실행 플래그 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:255
void anaFastComboBtn(String msg)
역할: 버튼 조합 명령의 설정값과 실행 플래그 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:266
void sendRodVrtCmd(int act, unsigned int cnt, unsigned int ontime, unsigned int offtime)
역할: 진동 반복 횟수·ON/OFF 시간을 Rod 명령으로 직렬화.
본문 직접 호출명(정적 추출): String, fillZero2String3Char, LogPrintln, eNow.write
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 52
Main 명령 분배 2/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
sendRodBtnLedCmd | 버튼 위치·반복·시간을 Rod LED 명령으로 직렬화. | 317
lmFish_​3Level_​Set | 요청 세기를 LM용 3단계 물고기 레벨로 변환. | 403
lmReturnOrHome_​Start | LM 현재 위치에 따라 복귀 또는 홈 처리 선택. | 415
wireHomeControl_​Start | 와이어 홈 제어 시작 플래그 설정. | 436
wireHomeControl_​Stop | 와이어 홈 제어 실행 플래그 해제. | 441
wireHome_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 448
DF FIRMWARE · 2026.08.31
52 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:317
void sendRodBtnLedCmd(int posi, int act, unsigned int cnt, unsigned int ontime, unsigned int offtime)
역할: 버튼 위치·반복·시간을 Rod LED 명령으로 직렬화.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String, fillZero2String3Char, eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:403
short lmFish_3Level_Set(short pwr)
역할: 요청 세기를 LM용 3단계 물고기 레벨로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:415
void lmReturnOrHome_Start()
역할: LM 현재 위치에 따라 복귀 또는 홈 처리 선택.
본문 직접 호출명(정적 추출): lmRight_Control_Return, lmLeft_Control_Return, lmHome_Control_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:436
void wireHomeControl_Start()
역할: 와이어 홈 제어 시작 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:441
void wireHomeControl_Stop()
역할: 와이어 홈 제어 실행 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:448
void wireHome_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 53
Main 명령 분배 3/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setWireHome_​EncCnt | 보빈 홈 기준 카운트와 ISR 공유 위치를 동기화. | 453
anaGameStatusWAT | 게임 상태 요청에 맞춰 대기 토크·홈·Rod 출력을 조정. | 472
stbyTorOffStop_​Check | 대기 상태가 아니면 자동 토크 OFF 제어 중지. | 637
anaGameStatus | 게임 상태를 해석하고 Bite/Hit/Hold/종료 플래그 전환. | 656
anaDeviceInfoReq | 버전·설정·저장 정보 종류를 구분해 AP에 응답. | 840
anaGameEnbOver | 게임 허용/종료 요청에 따라 출력과 상태 전환. | 1050
DF FIRMWARE · 2026.08.31
53 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:453
void setWireHome_EncCnt()
역할: 보빈 홈 기준 카운트와 ISR 공유 위치를 동기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): mainEnc.setBbnCnt, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:472
void anaGameStatusWAT(String msg)
역할: 게임 상태 요청에 맞춰 대기 토크·홈·Rod 출력을 조정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, stbyTorqOffControl_Stop, stbyTorqOffControl_Start, sendSleepEnable, setWireHome_EncCnt, stbyTorOffStop_Check, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:637
void stbyTorOffStop_Check()
역할: 대기 상태가 아니면 자동 토크 OFF 제어 중지.
본문 직접 호출명(정적 추출): stbyTorqOffControl_Stop
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:656
void anaGameStatus(String msg)
역할: 게임 상태를 해석하고 Bite/Hit/Hold/종료 플래그 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, motor_AllOff, eNow.write, LogPrintln, execHit_FightBldcStop, reelOut_AllOff, sendSleepEnable, execBite_ptn_Stop, sendRodVrtCmd, execBite_ptn1_Start, execBite_ptn2_Start, execBite_ptn3_Start, execHoldon_ptn1_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:840
void anaDeviceInfoReq(String msg)
역할: 버전·설정·저장 정보 종류를 구분해 AP에 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, strKind.toInt, Resp2ApPrintln, LogPrintln, String, fsInfo.getInfo, fsInfo.saveInfo, fsInfo.deleteInfo, toInt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1050
void anaGameEnbOver(String msg)
역할: 게임 허용/종료 요청에 따라 출력과 상태 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.endsWith, digitalWrite, execGameOver, LogPrintln, String, torqDefault
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 54
Main 명령 분배 4/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
apAlive_​Check | AP 응답 timeout을 검사하고 단절 시 출력 정지. | 1099
send2RodAlive_​CntCheck | 주기 카운터에 따라 Rod alive 조회 전송. | 1150
rodRegistToStop | Rod 등록 timeout 상태를 정지. | 1189
rodRegistToStart | Rod 등록 timeout 감시를 시작. | 1195
rodRegi3secToStart | 등록 완료 후 지연 종료/재부팅 상태를 시작. | 1200
rodRegistToControl | 등록 단계별 timeout·취소·종료를 처리. | 1208
DF FIRMWARE · 2026.08.31
54 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1099
void apAlive_Check()
역할: AP 응답 timeout을 검사하고 단절 시 출력 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): sendSleepEnable, motor_AllOff, reelOut_AllOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1150
void send2RodAlive_CntCheck()
역할: 주기 카운터에 따라 Rod alive 조회 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1189
void rodRegistToStop()
역할: Rod 등록 timeout 상태를 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1195
void rodRegistToStart()
역할: Rod 등록 timeout 감시를 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1200
void rodRegi3secToStart()
역할: 등록 완료 후 지연 종료/재부팅 상태를 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1208
void rodRegistToControl()
역할: 등록 단계별 timeout·취소·종료를 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, rodRegistCancel, StsSendPrintln, esp_soft_reset
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 55
Main 명령 분배 5/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rodRegistCancel | 등록 모드를 해제해 정상 상태로 복귀. | 1262
anaRodRegist | AP 등록 시작/취소 요청을 해석해 등록 상태 전환. | 1268
rodRegistExec | Rod 등록 응답을 처리하고 peer·저장 대상 주소 갱신. | 1297
tmInput_​BoardElecMonitorExec | 보드/전기 입력 감시 실행 플래그 설정. | 1369
tmInput_​BbnMotorMonitorExec | 보빈 입력 감시 항목을 설정. | 1380
anaTmInputTestReq | 입력 진단 요청을 진단 모듈로 전달. | 1393
DF FIRMWARE · 2026.08.31
55 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1262
void rodRegistCancel()
역할: 등록 모드를 해제해 정상 상태로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1268
void anaRodRegist(String msg)
역할: AP 등록 시작/취소 요청을 해석해 등록 상태 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String, rodRegistToStart, rodRegistToStop, rodRegistCancel
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1297
void rodRegistExec(String msg)
역할: Rod 등록 응답을 처리하고 peer·저장 대상 주소 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): rodRegistToStop, StsSendPrintln, esp_now_del_peer, LogPrintln, String, eNow.addPeerAddress, eNow.getMyAddress, eNow.writeBC, esp_now_get_peer_num, eNow.setTargetAddress, eNow.getTargetAddress, rodRegi3secToStart
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1369
void tmInput_BoardElecMonitorExec(short _exec)
역할: 보드/전기 입력 감시 실행 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1380
void tmInput_BbnMotorMonitorExec(short _exec)
역할: 보빈 입력 감시 항목을 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1393
void anaTmInputTestReq(String msg)
역할: 입력 진단 요청을 진단 모듈로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): diagInputTest
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 56
Main 명령 분배 6/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
anaTmOutputTestReq | 출력 진단 요청을 진단 모듈로 전달. | 1400
anaApInfo | AP 종류 정보를 해석하고 Rod에 전달. | 1410
anaMainAlive | AP alive 요청에 응답하고 현재 연결 상태 송신. | 1445
DF FIRMWARE · 2026.08.31
56 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1400
void anaTmOutputTestReq(String msg)
역할: 출력 진단 요청을 진단 모듈로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): diagOutputTest
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1410
void anaApInfo(String msg)
역할: AP 종류 정보를 해석하고 Rod에 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp:1445
void anaMainAlive(String msg)
역할: AP alive 요청에 응답하고 현재 연결 상태 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln, sendCurrentStatus
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp
[/Sources]

## Slide 57
Main 통신·출력 감시 1/5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rotateChangeCallback | 보빈 엔코더 변화값을 공유 상태/로그에 반영. | 4
sent_​cb_​esp_​now_​sts | 송신 완료 상태만 임계영역 내 고정 슬롯에 게시. | 27
DF_​Main_​Communication_​ProcessSendResult | 게시된 ESP-NOW 송신 결과를 loop에서 소비하고 실패 로그 출력. | 36
recv_​cb_​esp_​now_​msg | 길이를 검사하고 수신 데이터·송신 주소를 고정 슬롯에 복사. | 56
DF_​Main_​Communication_​TakeReceived | 임계영역 내 수신 슬롯을 소비하고 길이·송신 주소·오류 횟수 반환. | 92
battLevelSet | Rod 배터리 문자열에서 상태·잔량을 추출. | 131
DF FIRMWARE · 2026.08.31
57 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:4
void rotateChangeCallback(int _dir, int _cnt)
역할: 보빈 엔코더 변화값을 공유 상태/로그에 반영.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:27
void sent_cb_esp_now_sts(const uint8_t* mac_addr, esp_now_send_status_t status)
역할: 송신 완료 상태만 임계영역 내 고정 슬롯에 게시.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:36
void DF_Main_Communication_ProcessSendResult()
역할: 게시된 ESP-NOW 송신 결과를 loop에서 소비하고 실패 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:56
void recv_cb_esp_now_msg(const uint8_t *mac_info, const uint8_t *data, int data_len)
역할: 길이를 검사하고 수신 데이터·송신 주소를 고정 슬롯에 복사.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, memcpy
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:92
int DF_Main_Communication_TakeReceived(char *data, unsigned int capacity, unsigned int *length, uint8_t *sourceAddress, unsigned long *overwrittenCount, unsigned long *invalidCount)
역할: 임계영역 내 수신 슬롯을 소비하고 길이·송신 주소·오류 횟수 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, memcpy
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:131
void battLevelSet( String msg)
역할: Rod 배터리 문자열에서 상태·잔량을 추출.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, battLvlStr.substring, toInt
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 58
Main 통신·출력 감시 2/5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setRod_​Connected | Rod 연결 상태와 수신 timeout 카운터 갱신. | 144
uartRecvHandlerImp | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 154
isParaCheckOk | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 159
waveType_​TorqSet | 현재 Wave 종류에 맞는 토크·BLDC 목표값 설정. | 184
HitType_​TorqSet | 물고기 종류에 맞는 Hit 토크값 계산. | 204
isExecBldc | 현재 실행 상태에서 BLDC 동작 여부 판정. | 215
DF FIRMWARE · 2026.08.31
58 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:144
void setRod_Connected()
역할: Rod 연결 상태와 수신 timeout 카운터 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:154
void uartRecvHandlerImp()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:159
bool isParaCheckOk(int idx, int val)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:184
void waveType_TorqSet()
역할: 현재 Wave 종류에 맞는 토크·BLDC 목표값 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:204
int HitType_TorqSet(int _fishKind)
역할: 물고기 종류에 맞는 Hit 토크값 계산.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:215
int isExecBldc()
역할: 현재 실행 상태에서 BLDC 동작 여부 판정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 59
Main 통신·출력 감시 3/5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
torqMot_​OffControlStart | 토크모터의 지정 시간 후 OFF 상태기계 시작. | 241
torqMot_​OffControlStop | 토크모터 자동 OFF 상태기계 정지. | 249
torqMotor_​OffTime_​Control | 설정 시간이 지나면 토크 출력을 끄고 응답. | 256
bbnMotor_​OffTime_​Start | 보빈 모터 자동 정지 시간과 상태 설정. | 307
bbnMotor_​OffTime_​Control | 보빈 동작 timeout을 감시하고 정지·응답. | 315
lmMotor_​OffTime_​Start | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 366
DF FIRMWARE · 2026.08.31
59 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:241
void torqMot_OffControlStart(unsigned int onTime)
역할: 토크모터의 지정 시간 후 OFF 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:249
void torqMot_OffControlStop()
역할: 토크모터 자동 OFF 상태기계 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:256
void torqMotor_OffTime_Control()
역할: 설정 시간이 지나면 토크 출력을 끄고 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, torqOff, Resp2ApPrintln, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:307
void bbnMotor_OffTime_Start(unsigned int time)
역할: 보빈 모터 자동 정지 시간과 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:315
void bbnMotor_OffTime_Control()
역할: 보빈 동작 timeout을 감시하고 정지·응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, bbnMotor.offBldc, Resp2ApPrintln, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:366
void lmMotor_OffTime_Start(unsigned int time)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 60
Main 통신·출력 감시 4/5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmMotor_​OffTime_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 370
clear_​ExecFlag | 게임 패턴별 실행 플래그를 일괄 초기화. | 377
execGameOver | 게임 실행 플래그를 지우고 Main/Rod 출력 정지. | 395
setVal_​Hit_​MainPwr | Hit 요청값을 현재 토크/물고기 설정에 반영. | 409
SetIMU_​Measure_​Out_​OnOff | Rod IMU 측정 출력 허용 상태 전송. | 461
sendSleepEnable | Rod sleep 허용·시간·식별값을 명령으로 전송. | 505
DF FIRMWARE · 2026.08.31
60 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:370
void lmMotor_OffTime_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:377
void clear_ExecFlag()
역할: 게임 패턴별 실행 플래그를 일괄 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:395
void execGameOver()
역할: 게임 실행 플래그를 지우고 Main/Rod 출력 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): motor_AllOff, clear_ExecFlag, reelOut_AllOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:409
void setVal_Hit_MainPwr(String msg)
역할: Hit 요청값을 현재 토크/물고기 설정에 반영.
본문 직접 호출명(정적 추출): HitType_TorqSet
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:461
void SetIMU_Measure_Out_OnOff(unsigned int _setClr)
역할: Rod IMU 측정 출력 허용 상태 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:505
void sendSleepEnable(int Mode, int Time, int Id)
역할: Rod sleep 허용·시간·식별값을 명령으로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): StringFormat, eNow.write, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 61
Main 통신·출력 감시 5/5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
sendCurrentStatus | Main/Rod/IMU/배터리 현재 상태를 AP에 송신. | 517
DF FIRMWARE · 2026.08.31
61 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp:517
void sendCurrentStatus()
역할: Main/Rod/IMU/배터리 현재 상태를 AP에 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 62
Main 준비 검사 1/3
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
devChkReady_​Control | 준비 검사 상태에 따라 보빈/LM 검사와 종료 처리. | 4
resp_​MainBoard_​Ver | Main 펌웨어 버전을 AP에 응답. | 21
devchk_​OkEnd | 준비 검사 성공 응답·출력 복귀·대기 제어 요청 처리. | 32
send2resp_​FwSelfControlCmd | 펌웨어 자체 제어 명령과 토크값을 AP에 응답. | 77
stringTo3char | 정수를 고정 3자리 문자열로 변환. | 82
devChkMsgSend | 장치 검사 결과 문자열을 AP에 응답. | 98
DF FIRMWARE · 2026.08.31
62 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:4
void devChkReady_Control()
역할: 준비 검사 상태에 따라 보빈/LM 검사와 종료 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): devchk_bbnAll_Control, devchk_lmMot_Control, devchk_OkEnd
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:21
void resp_MainBoard_Ver()
역할: Main 펌웨어 버전을 AP에 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:32
void devchk_OkEnd()
역할: 준비 검사 성공 응답·출력 복귀·대기 제어 요청 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): devChkMsgSend, resp_MainBoard_Ver, torqOff, send2resp_FwSelfControlCmd, stbyTorqOff_ReqCheck
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:77
void send2resp_FwSelfControlCmd(String Cmd, int torq)
역할: 펌웨어 자체 제어 명령과 토크값을 AP에 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln, stringTo3char
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:82
String stringTo3char(int val)
역할: 정수를 고정 3자리 문자열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:98
void devChkMsgSend(String msg)
역할: 장치 검사 결과 문자열을 AP에 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
[/Sources]

## Slide 63
Main 준비 검사 2/3
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
devchk_​bbnAllStart | 보빈 전체 검사 시작 상태 설정. | 111
devchk_​lmMotStart | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 116
devCheckFlagStep_​AllClear | 장치 검사 단계와 실행 플래그를 모두 초기화. | 121
devchk_​bbnAll_​Control | BLDC·엔코더·토크모터 검사 단계를 진행하고 결과 보고. | 199
devchk_​lmMot_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 410
devchk_​lmEnc_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 418
DF FIRMWARE · 2026.08.31
63 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:111
void devchk_bbnAllStart()
역할: 보빈 전체 검사 시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:116
void devchk_lmMotStart()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:121
void devCheckFlagStep_AllClear()
역할: 장치 검사 단계와 실행 플래그를 모두 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:199
void devchk_bbnAll_Control()
역할: BLDC·엔코더·토크모터 검사 단계를 진행하고 결과 보고.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, bbnMotor.onBldc, torqMotor.setValue, getTO, Resp2ApPrintln, String, devCheckFlagStep_AllClear, stbyTorqOff_ReqCheck, fsInfo.saveInfo
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:410
void devchk_lmMot_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:418
void devchk_lmEnc_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
[/Sources]

## Slide 64
Main 준비 검사 3/3
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
devReadyCheck | 요청한 장치 준비 검사를 시작. | 441
send_​Error_​Clr | 장치 오류 해제 응답을 AP에 전송. | 456
DF FIRMWARE · 2026.08.31
64 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:441
void devReadyCheck()
역할: 요청한 장치 준비 검사를 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): devchk_bbnAllStart
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp:456
void send_Error_Clr()
역할: 장치 오류 해제 응답을 AP에 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): Resp2ApPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_DeviceCheck.cpp
[/Sources]

## Slide 65
Main 진단 1/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
diagInput_​AllOff | 보드·모터·기계·전기 입력 진단 플래그 해제. | 4
diagInput_​BoardInAllOff | 보드 입력 진단 감시 플래그 해제. | 17
diagInput_​BoardInAllOn | 보드 입력 진단 감시 플래그 설정. | 25
DiagInput_​MotInAllOff | 모터 입력 진단 감시 플래그 해제. | 35
DiagInput_​MotInAllOn | 모터 입력 진단 감시 플래그 설정. | 45
DiagInput_​MainEcoderInAllOn | 모터 입력 진단 감시 플래그 설정. | 52
DF FIRMWARE · 2026.08.31
65 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:4
void diagInput_AllOff()
역할: 보드·모터·기계·전기 입력 진단 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): diagInput_BoardInAllOff, DiagInput_MotInAllOff, DiagInput_MechaInAllOff, DiagInput_ElecInAllOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:17
void diagInput_BoardInAllOff()
역할: 보드 입력 진단 감시 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:25
void diagInput_BoardInAllOn()
역할: 보드 입력 진단 감시 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:35
void DiagInput_MotInAllOff()
역할: 모터 입력 진단 감시 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:45
void DiagInput_MotInAllOn()
역할: 모터 입력 진단 감시 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:52
void DiagInput_MainEcoderInAllOn()
역할: 모터 입력 진단 감시 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 66
Main 진단 2/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DiagInput_​MechaInAllOff | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 71
DiagInput_​ElecInAllOff | 전기 입력 진단 감시 플래그 해제. | 77
DiagInput_​ElecInAllOn | 전기 입력 진단 감시 플래그 설정. | 83
diagInput_​Cat0 | 전체 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정. | 93
diagIput_​Cat1 | 보드 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정. | 113
diagInput_​Cat3 | 모터 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정. | 210
DF FIRMWARE · 2026.08.31
66 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:71
void DiagInput_MechaInAllOff()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:77
void DiagInput_ElecInAllOff()
역할: 전기 입력 진단 감시 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:83
void DiagInput_ElecInAllOn()
역할: 전기 입력 진단 감시 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:93
void diagInput_Cat0(String _msg)
역할: 전체 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, diagInput_AllOff, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:113
void diagIput_Cat1(String _msg)
역할: 보드 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, diagInput_BoardInAllOff, diagInput_BoardInAllOn, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:210
void diagInput_Cat3(String _msg)
역할: 모터 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, DiagInput_MotInAllOff, DiagInput_MotInAllOn, DiagInput_MainEcoderInAllOn, LogPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 67
Main 진단 3/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
diagInput_​Cat5 | 전기 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정. | 321
diagInputTest | 입력 진단 카테고리별 해석 함수로 전달. | 392
diagOutput_​AllOff | 보드 출력 진단 초기화 함수 호출. | 475
diagOutput_​BoardOutAllOff | 보드 출력 진단 값을 초기화. | 480
setRGBcolor | 지정 위치의 RGB 제어 색상값 설정. | 486
setOutRGBcolor | 지정 위치의 실제 출력 RGB 값을 갱신. | 500
DF FIRMWARE · 2026.08.31
67 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:321
void diagInput_Cat5(String _msg)
역할: 전기 입력 진단 카테고리 명령 해석·감시 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, DiagInput_ElecInAllOff, DiagInput_ElecInAllOn, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:392
void diagInputTest(String _msg)
역할: 입력 진단 카테고리별 해석 함수로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, diagInput_Cat0, diagIput_Cat1, LogPrintln, diagInput_Cat3, diagInput_Cat5
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:475
void diagOutput_AllOff()
역할: 보드 출력 진단 초기화 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): diagOutput_BoardOutAllOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:480
void diagOutput_BoardOutAllOff()
역할: 보드 출력 진단 값을 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:486
void setRGBcolor(int pos, int Color)
역할: 지정 위치의 RGB 제어 색상값 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:500
void setOutRGBcolor(int pos, int Color)
역할: 지정 위치의 실제 출력 RGB 값을 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 68
Main 진단 4/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
diagLmMotor_​TimeoutStart | LM 진단 출력 timeout 상태 시작. | 520
diagLmMotor_​TimeOutStop | LM 진단 timeout 상태 정지. | 527
diagLmMotor_​TimeoutControl | LM 진단 timeout 도달 시 모터 정지. | 534
diagBbnMotor_​TimeoutStart | 보빈 진단 출력의 제한 시간 설정. | 574
diagBbnMotor_​TimeoutControl | 보빈 진단 출력 timeout 감시·정지. | 591
daigBbnMotor_​TokTokEnd | 보빈 TokTok 시험을 종료하고 BLDC 정지. | 625
DF FIRMWARE · 2026.08.31
68 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:520
void diagLmMotor_TimeoutStart(unsigned int _time)
역할: LM 진단 출력 timeout 상태 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:527
void diagLmMotor_TimeOutStop()
역할: LM 진단 timeout 상태 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:534
void diagLmMotor_TimeoutControl()
역할: LM 진단 timeout 도달 시 모터 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, lmMotOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:574
void diagBbnMotor_TimeoutStart(unsigned int _time)
역할: 보빈 진단 출력의 제한 시간 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:591
void diagBbnMotor_TimeoutControl()
역할: 보빈 진단 출력 timeout 감시·정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, bbnBldcOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:625
void daigBbnMotor_TokTokEnd()
역할: 보빈 TokTok 시험을 종료하고 BLDC 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): bbnMotor.offBldc
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 69
Main 진단 5/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
diagBbnMotor_​TokTokStart | 보빈 TokTok 시험 횟수·상태 초기화. | 633
diagBbnMotor_​TokTokControl | 보빈 TokTok 시험의 출력·대기 단계를 진행. | 653
diagOut_​Cat1 | 보드 출력 진단 요청을 해석해 직접 출력·제한 시간 설정. | 725
diagOut_​Cat3 | 모터 출력 진단 요청을 해석해 직접 출력·제한 시간 설정. | 829
diagOutputTest | 출력 진단 카테고리를 해석해 장치 제어로 전달. | 998
findDiagCode | 진단 문자열을 카테고리·코드 항목으로 분리. | 1214
DF FIRMWARE · 2026.08.31
69 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:633
void diagBbnMotor_TokTokStart(unsigned int _ackKind, unsigned int _cnt)
역할: 보빈 TokTok 시험 횟수·상태 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:653
void diagBbnMotor_TokTokControl(unsigned _opKind) //_ak : Action Kind
역할: 보빈 TokTok 시험의 출력·대기 단계를 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:725
void diagOut_Cat1(String _msg)
역할: 보드 출력 진단 요청을 해석해 직접 출력·제한 시간 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, diagOutput_BoardOutAllOff, LogPrintln, digitalWrite, debugPort_Off, debugPort_On
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:829
void diagOut_Cat3(String _msg)
역할: 모터 출력 진단 요청을 해석해 직접 출력·제한 시간 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, torqMotor.setValue, bbnMotor.offBldc, LogPrintln, String, bbnMotor.onBldc, diagBbnMotor_TimeoutStart, digitalWrite, daigBbnMotor_TokTokEnd, diagBbnMotor_TokTokStart
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:998
void diagOutputTest(String _msg)
역할: 출력 진단 카테고리를 해석해 장치 제어로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): _msg.substring, toInt, diagOutput_AllOff, LogPrintln, diagOut_Cat1, extLed_AllOff, extLed.off, extLed.on, setRGBcolor, extLed.RGBon, diagOut_Cat3, subAcOff_WithOtherOff, subAC_On
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1214
void findDiagCode(String msg, stDiagCode code)
역할: 진단 문자열을 카테고리·코드 항목으로 분리.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 70
Main 진단 6/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
controlDiagInput | 진단 코드 분리 함수를 호출하는 기존 입력 경로. | 1226
controlDiagOutput | 진단 코드 분리 함수를 호출하는 기존 출력 경로. | 1234
diagOutAllOff | 진단 중 토크모터와 보빈 모터 정지. | 1245
Set_​WaveData | Wave 시험 파라미터를 해석하고 현재 출력값 반영. | 1260
Set_​BiteData | Bite 패턴 설정값 해석·갱신. | 1419
Set_​HitData | Hit 패턴 설정값 해석·갱신. | 1550
DF FIRMWARE · 2026.08.31
70 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1226
int controlDiagInput(String msg)
역할: 진단 코드 분리 함수를 호출하는 기존 입력 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): findDiagCode
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1234
int controlDiagOutput(String msg)
역할: 진단 코드 분리 함수를 호출하는 기존 출력 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): findDiagCode
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1245
void diagOutAllOff()
역할: 진단 중 토크모터와 보빈 모터 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1260
void Set_WaveData( String msg)
역할: Wave 시험 파라미터를 해석하고 현재 출력값 반영.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, waveType_TorqSet, torqMotor.setValue, bbnMotor.offBldc, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1419
void Set_BiteData( String msg)
역할: Bite 패턴 설정값 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1550
void Set_HitData(String msg)
역할: Hit 패턴 설정값 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 71
Main 진단 7/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Set_​BreakData | 브레이크 패턴 설정값 해석·갱신. | 1674
Set_​ExtledData | 외부 LED 허용·디밍 시간·유지 횟수 설정. | 1721
Set_​BbnTokTokData | 보빈 TokTok 출력·반복 파라미터 설정. | 1825
Set_​TorqAdjValData | 토크 보정 파라미터 설정. | 1916
Set_​LedValue | LED 밝기 및 관련 설정값 해석·갱신. | 1976
Set_​TorqHitHoldOn | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2034
DF FIRMWARE · 2026.08.31
71 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1674
void Set_BreakData( String msg)
역할: 브레이크 패턴 설정값 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, LogPrintln, String, msg.substring, toInt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1721
void Set_ExtledData(String msg)
역할: 외부 LED 허용·디밍 시간·유지 횟수 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1825
void Set_BbnTokTokData( String msg)
역할: 보빈 TokTok 출력·반복 파라미터 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1916
void Set_TorqAdjValData( String msg)
역할: 토크 보정 파라미터 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, LogPrintln, String, msg.substring, toInt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:1976
void Set_LedValue( String msg)
역할: LED 밝기 및 관련 설정값 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2034
void Set_TorqHitHoldOn( String msg)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 72
Main 진단 8/8
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Set_​EnbData | 제어 기능 허용 플래그 해석·갱신. | 2040
subAcOff_​WithOtherOff | 보조 AC와 연관 외부 LED를 정지. | 2097
CheckAppCmd | AP 종료 명령 플래그와 경과 시간을 검사. | 2109
CheckPowerSwitch | 전원 스위치의 현재 제어 조건을 검사. | 2123
check_​PowerSwitch_​Change_​10ms | 전원 스위치 변화에 맞춰 AC·USB·LED 부팅 상태 전환. | 2146
DF FIRMWARE · 2026.08.31
72 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2040
void Set_EnbData( String msg)
역할: 제어 기능 허용 플래그 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt, LogPrintln, String, msg.substring, toInt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2097
void subAcOff_WithOtherOff()
역할: 보조 AC와 연관 외부 LED를 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): subAC_Off, ledOff_MbCent, ledOff_MbBtm, ledOff_OptLeft, ledOff_OptRight
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2109
int CheckAppCmd()
역할: AP 종료 명령 플래그와 경과 시간을 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): checkTO
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2123
int CheckPowerSwitch()
역할: 전원 스위치의 현재 제어 조건을 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp:2146
void check_PowerSwitch_Change_10ms()
역할: 전원 스위치 변화에 맞춰 AC·USB·LED 부팅 상태 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, SnsStr, CheckPowerSwitch, initSet_LedContVal, ledOn_MbBtm, checkTO, SerialPortEnable, extLed_AllOff, extLed_controlOff, SerialPortDisable, subAC_On, setTO, CheckAppCmd, StsSendPrintln, subAcOff_WithOtherOff, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp
[/Sources]

## Slide 73
Main 게임 패턴 1/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
apPatternReq_​Bite_​Hold | 활성 Bite/Hold 패턴을 순차 호출. | 4
testHand | 시험 플래그에 따라 Wave/Bite/Hit 결과 처리 호출. | 42
diagInputMonitor | 입력 변경을 감시하고 진단 상태를 AP/로그로 출력. | 165
diagInputMotorSensorAllOff | 모터 센서 입력 감시 플래그 초기화. | 333
randomNum | 지정 범위에 사용할 의사난수 값 계산. | 353
biteType_​TorqSet | 물고기 종류에 따라 Bite 목표 토크 설정. | 361
DF FIRMWARE · 2026.08.31
73 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:4
void apPatternReq_Bite_Hold()
역할: 활성 Bite/Hold 패턴을 순차 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): execBite_ptn1_Control, execBite_ptn2_Control, execBite_ptn3_Control, execHoldon_ptn1_BldcControl
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:42
void testHand()
역할: 시험 플래그에 따라 Wave/Bite/Hit 결과 처리 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): execWave_torque, execWave_bbn, execWave_bbn_Torq, execWave_torq_bbn, LogPrintln, String, execBite_torque_justTarget, execBite_torque_incTarget, execBite_torquewf_Control, execHiting, execSuccessFail, clear_ExecFlag, motor_AllDefault, motor_AllOff, reelOut_AllOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:165
void diagInputMonitor()
역할: 입력 변경을 감시하고 진단 상태를 AP/로그로 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead, ApPrintln, String, LogPrintln, fillZero2StringSign4Char, stringSign6Char
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:333
void diagInputMotorSensorAllOff()
역할: 모터 센서 입력 감시 플래그 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:353
int randomNum(int min, int max)
역할: 지정 범위에 사용할 의사난수 값 계산.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:361
void biteType_TorqSet(int _fishKind)
역할: 물고기 종류에 따라 Bite 목표 토크 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 74
Main 게임 패턴 2/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
fishKind_​autoFromBreak | 브레이크 설정값을 물고기 종류로 환산. | 374
fishKind_​FromKg | 물고기 중량에 맞는 종류/레벨 선택. | 391
execWave_​servo | Wave 서보 목표 각도와 대기 단계를 진행. | 413
execWave_​torque | Wave 토크 출력의 반복·대기 단계를 진행. | 473
execWave_​bbn | 토크를 끄고 보빈 BLDC 정·역회전 패턴 실행. | 541
execWave_​bbn_​Torq | 보빈 BLDC와 토크를 조합한 Wave 패턴 실행. | 635
DF FIRMWARE · 2026.08.31
74 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:374
int fishKind_autoFromBreak(int breakval)
역할: 브레이크 설정값을 물고기 종류로 환산.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:391
int fishKind_FromKg(double fishKg)
역할: 물고기 중량에 맞는 종류/레벨 선택.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:413
void execWave_servo()
역할: Wave 서보 목표 각도와 대기 단계를 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, sMotor.setAngle
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:473
void execWave_torque()
역할: Wave 토크 출력의 반복·대기 단계를 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:541
void execWave_bbn()
역할: 토크를 끄고 보빈 BLDC 정·역회전 패턴 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, setTO, checkTO, bbnMotor.onBldc, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:635
void execWave_bbn_Torq()
역할: 보빈 BLDC와 토크를 조합한 Wave 패턴 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, setTO, checkTO, bbnMotor.onBldc, bbnMotor.offBldc
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 75
Main 게임 패턴 3/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execWave_​torq_​bbn_​Start | 토크·보빈 조합 Wave 상태기계 시작. | 732
execWave_​torq_​bbn | 토크·보빈 출력과 시간 조건을 교대로 진행. | 741
execBite_​servo | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 829
execBite_​torque_​justTarget | 목표 토크 도달·유지·복귀 Bite 패턴 실행. | 837
execBite_​torque_​incTarget | 시간에 따라 토크를 증가시키는 Bite 패턴 실행. | 926
rdyincTorq_​Stop | 준비 토크 증가 제어 정지. | 1032
DF FIRMWARE · 2026.08.31
75 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:732
void execWave_torq_bbn_Start()
역할: 토크·보빈 조합 Wave 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:741
void execWave_torq_bbn()
역할: 토크·보빈 출력과 시간 조건을 교대로 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, bbnMotor.onBldc, setTO, checkTO, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:829
void execBite_servo()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:837
void execBite_torque_justTarget()
역할: 목표 토크 도달·유지·복귀 Bite 패턴 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:926
void execBite_torque_incTarget()
역할: 시간에 따라 토크를 증가시키는 Bite 패턴 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1032
void rdyincTorq_Stop()
역할: 준비 토크 증가 제어 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 76
Main 게임 패턴 4/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rdyincTorq_​Start | 준비 토크 증가 제어 시작. | 1041
setReadyTorque_​incTarget | 준비 토크 목표·증가 간격·증분 설정. | 1048
setReadyPosition_​Start | 준비 위치 요청을 토크 증가 조건으로 설정. | 1060
execReady_​TorqControl | 준비 토크 증가 상태를 진행하고 완료 응답. | 1090
execBite_​BldcStart | Bite용 BLDC 상태 초기화·시작. | 1175
execBite_​BldcControl | Bite용 보빈 BLDC ON/OFF 상태 진행. | 1184
DF FIRMWARE · 2026.08.31
76 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1041
void rdyincTorq_Start()
역할: 준비 토크 증가 제어 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1048
void setReadyTorque_incTarget(int targetTorq, int incTime, int incTorq)
역할: 준비 토크 목표·증가 간격·증분 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1060
void setReadyPosition_Start(int option)
역할: 준비 위치 요청을 토크 증가 조건으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): setReadyTorque_incTarget, rdyincTorq_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1090
void execReady_TorqControl()
역할: 준비 토크 증가 상태를 진행하고 완료 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, setTO, checkTO, Resp2ApPrintln, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1175
void execBite_BldcStart()
역할: Bite용 BLDC 상태 초기화·시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1184
void execBite_BldcControl()
역할: Bite용 보빈 BLDC ON/OFF 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 77
Main 게임 패턴 5/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execBite_​torquewf_​Start | 지정 횟수의 토크 파형 Bite 시작. | 1303
execBite_​torquewf_​Control | 토크 파형과 BLDC를 조합해 Bite 반복 실행. | 1313
execBite_​ptn1_​Start | 얕은 입질 패턴 1 실행 플래그 설정. | 1484
execBite_​ptn2_​Start | 깊은 입질 패턴 2 실행 플래그 설정. | 1493
execBite_​ptn3_​Start | BLDC TokTok 입질 패턴 3 실행 플래그 설정. | 1501
execBite_​ptn_​Flag_​Clear | 입질 패턴 실행 플래그 일괄 해제. | 1508
DF FIRMWARE · 2026.08.31
77 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1303
void execBite_torquewf_Start(int reqCnt)
역할: 지정 횟수의 토크 파형 Bite 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1313
void execBite_torquewf_Control(int reqCnt)
역할: 토크 파형과 BLDC를 조합해 Bite 반복 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, torqMotor.setValue, execBite_BldcStart, execBite_BldcControl, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1484
void execBite_ptn1_Start()
역할: 얕은 입질 패턴 1 실행 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1493
void execBite_ptn2_Start()
역할: 깊은 입질 패턴 2 실행 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1501
void execBite_ptn3_Start()
역할: BLDC TokTok 입질 패턴 3 실행 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1508
void execBite_ptn_Flag_Clear()
역할: 입질 패턴 실행 플래그 일괄 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 78
Main 게임 패턴 6/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
exeBiteFlag_​Clr_​check | 입질 패턴 종료 여부를 확인하고 공통 종료 호출. | 1518
execBite_​ptn_​Stop | 입질 출력·플래그를 정리하고 AP에 종료 응답. | 1529
execBite_​ptn1_​Control | 얕은 입질의 토크·간격·횟수 상태 진행. | 1545
execBite_​ptn2_​Control | 깊은 입질의 목표·감소 토크와 시간 상태 진행. | 1624
execBite_​ptn3_​Control | 입질 TokTok BLDC 출력·시간·횟수 상태 진행. | 1707
execHit_​BldcStart | 초기 Hit BLDC 패턴 시작. | 1812
DF FIRMWARE · 2026.08.31
78 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1518
void exeBiteFlag_Clr_check() // Bite Normal ENND
역할: 입질 패턴 종료 여부를 확인하고 공통 종료 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): execBite_ptn_Stop
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1529
void execBite_ptn_Stop()
역할: 입질 출력·플래그를 정리하고 AP에 종료 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): execBite_ptn_Flag_Clear, bbnMotor.offBldc, torqMotor.setValue, send2resp_FwSelfControlCmd, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1545
void execBite_ptn1_Control()
역할: 얕은 입질의 토크·간격·횟수 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, setTO, checkTO, exeBiteFlag_Clr_check
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1624
void execBite_ptn2_Control()
역할: 깊은 입질의 목표·감소 토크와 시간 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, setTO, checkTO, exeBiteFlag_Clr_check
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1707
void execBite_ptn3_Control()
역할: 입질 TokTok BLDC 출력·시간·횟수 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): bbnMotor.onBldc, setTO, checkTO, bbnMotor.offBldc, exeBiteFlag_Clr_check
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1812
void execHit_BldcStart()
역할: 초기 Hit BLDC 패턴 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 79
Main 게임 패턴 7/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execHit_​1st_​BldcControl | 초기 Hit의 BLDC 출력·정지 반복 진행. | 1820
execHiting | Hit 하위 패턴과 랜딩·저항·버티기 제어를 조합. | 1890
execHit_​FightBldcStop | Fight BLDC 패턴 플래그 해제 및 모터 정지. | 1957
execHit_​FightBldcStart | Fight BLDC 패턴 종류·시작 상태 설정. | 1970
execHit_​FightBldcControl | Fight의 정/역회전·정지 반복 상태 진행. | 1978
execHit_​ResistRandomStart | Hit 저항 패턴의 무작위 대기 상태 시작. | 2107
DF FIRMWARE · 2026.08.31
79 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1820
void execHit_1st_BldcControl()
역할: 초기 Hit의 BLDC 출력·정지 반복 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1890
void execHiting()
역할: Hit 하위 패턴과 랜딩·저항·버티기 제어를 조합.
본문 직접 호출명(정적 추출): execHit_1st_BldcControl, execHit_ResistRandom_ToCheck, execRanding_Control, execHit_HoldOn_TorqControl, execHit_ResistTorqControl, execHit_BreakDecControl, execHit_FightBldcControl
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1957
void execHit_FightBldcStop()
역할: Fight BLDC 패턴 플래그 해제 및 모터 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1970
void execHit_FightBldcStart(unsigned _ptn) //_ak : Action Kind
역할: Fight BLDC 패턴 종류·시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:1978
void execHit_FightBldcControl() //
역할: Fight의 정/역회전·정지 반복 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc, execHit_FightBldcStop
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2107
void execHit_ResistRandomStart()
역할: Hit 저항 패턴의 무작위 대기 상태 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 80
Main 게임 패턴 8/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execHit_​ResistRandom_​ToCheck | 대기 시간이 지나면 저항 토크 패턴 시작. | 2115
execHit_​HoldServo | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2155
execHit_​ResistTorqStop | 저항 토크 패턴 정지 플래그 설정. | 2161
execHit_​ResistTorqStart | 저항 토크 패턴 시작 상태 설정. | 2168
execHit_​ResistTorqControl | 토크·Rod 브레이크의 저항 패턴 단계 실행. | 2173
execHit_​Holdon_​BldcStart | 버티기 보빈 BLDC 패턴 시작. | 2281
DF FIRMWARE · 2026.08.31
80 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2115
void execHit_ResistRandom_ToCheck()
역할: 대기 시간이 지나면 저항 토크 패턴 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, randomNum, checkTO, execHit_ResistTorqStart, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2155
void execHit_HoldServo()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2161
void execHit_ResistTorqStop()
역할: 저항 토크 패턴 정지 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2168
void execHit_ResistTorqStart()
역할: 저항 토크 패턴 시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2173
void execHit_ResistTorqControl()
역할: 토크·Rod 브레이크의 저항 패턴 단계 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, send_breakmot, setTO, checkTO
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2281
void execHit_Holdon_BldcStart()
역할: 버티기 보빈 BLDC 패턴 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 81
Main 게임 패턴 9/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execHit_​Holdon_​BldcControl | 버티기 BLDC 출력과 대기 상태 진행. | 2287
execHoldon_​ptn1_​Start | AP 버티기 패턴 1 시작 상태 설정. | 2359
execHoldon_​ptn1_​BldcControl | 버티기 BLDC 반복 패턴 실행·종료 확인. | 2372
Check_​HoldOnPtn_​AllClr | 개별 버티기 패턴 종료 시 공통 플래그 해제. | 2449
execHit_​HoldOn_​TorqStop | 버티기 토크·브레이크 출력 복귀. | 2461
execHit_​HoldOn_​TorqStart | 버티기 토크 상태기계 시작. | 2468
DF FIRMWARE · 2026.08.31
81 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2287
void execHit_Holdon_BldcControl()
역할: 버티기 BLDC 출력과 대기 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2359
void execHoldon_ptn1_Start()
역할: AP 버티기 패턴 1 시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2372
void execHoldon_ptn1_BldcControl()
역할: 버티기 BLDC 반복 패턴 실행·종료 확인.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc, Check_HoldOnPtn_AllClr
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2449
void Check_HoldOnPtn_AllClr()
역할: 개별 버티기 패턴 종료 시 공통 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2461
void execHit_HoldOn_TorqStop()
역할: 버티기 토크·브레이크 출력 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, send_breakmot
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2468
void execHit_HoldOn_TorqStart()
역할: 버티기 토크 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 82
Main 게임 패턴 10/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execHit_​HoldOn_​TorqControl | 버티기 토크·브레이크·BLDC 조합 단계 진행. | 2473
execHit_​SetBreakOnceStart | Hit 진입 시 Rod 브레이크 초기 출력 전송. | 2602
send_​breakmot | 브레이크 목표값을 Rod 제어 문자열로 전송. | 2616
execHit_​BreakStop | Hit 브레이크 반복 제어 정지. | 2642
execHit_​BreakStart | Hit 브레이크 반복 제어 시작. | 2647
execHit_​BreakControl | 브레이크 목표 주변의 증감 출력 패턴 진행. | 2656
DF FIRMWARE · 2026.08.31
82 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2473
void execHit_HoldOn_TorqControl()
역할: 버티기 토크·브레이크·BLDC 조합 단계 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, send_breakmot, setTO, checkTO, execHit_Holdon_BldcStart, execHit_Holdon_BldcControl, bbnMotor.offBldc, send2resp_FwSelfControlCmd
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2602
void execHit_SetBreakOnceStart()
역할: Hit 진입 시 Rod 브레이크 초기 출력 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): send_breakmot
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2616
void send_breakmot(int _val)
역할: 브레이크 목표값을 Rod 제어 문자열로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): String, eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2642
void execHit_BreakStop()
역할: Hit 브레이크 반복 제어 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2647
void execHit_BreakStart()
역할: Hit 브레이크 반복 제어 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2656
void execHit_BreakControl()
역할: 브레이크 목표 주변의 증감 출력 패턴 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): send_breakmot, setTO, checkTO
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 83
Main 게임 패턴 11/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execHit_​BreakDecStop | 브레이크 감소 제어 정지 및 목표값 전송. | 2702
execHit_​BreakDecStart | 브레이크 단계 감소 제어 시작. | 2708
execHit_​BreakDecControl | 시간 간격마다 브레이크 목표값 감소·전송. | 2713
execFastHold_​SetVal | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2768
execFastHold_​Start | 빠른 버티기 실행 플래그 설정. | 2774
execFastHold_​Control | 빠른 버티기 종료 조건에서 플래그 정리; 동작 단계는 비어 있음. | 2782
DF FIRMWARE · 2026.08.31
83 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2702
void execHit_BreakDecStop()
역할: 브레이크 감소 제어 정지 및 목표값 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): send_breakmot
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2708
void execHit_BreakDecStart()
역할: 브레이크 단계 감소 제어 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2713
void execHit_BreakDecControl()
역할: 시간 간격마다 브레이크 목표값 감소·전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): send_breakmot, setTO, checkTO
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2768
void execFastHold_SetVal()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2774
void execFastHold_Start()
역할: 빠른 버티기 실행 플래그 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2782
void execFastHold_Control()
역할: 빠른 버티기 종료 조건에서 플래그 정리; 동작 단계는 비어 있음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 84
Main 게임 패턴 12/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execButtonCombo_​SetVal | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2817
execButtonCombo_​Start | 버튼 조합 패턴 시작 상태 설정. | 2823
execButtonCombo_​Control | 버튼 조합 종료 조건에서 플래그 정리; 동작 단계는 비어 있음. | 2831
execRanding_​SetVal | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 2866
execRanding_​Start | 랜딩 패턴 상태기계 시작. | 2874
execRanding_​Control | 랜딩 BLDC 반복 후 기본 토크로 복귀. | 2882
DF FIRMWARE · 2026.08.31
84 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2817
void execButtonCombo_SetVal()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2823
void execButtonCombo_Start()
역할: 버튼 조합 패턴 시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2831
void execButtonCombo_Control()
역할: 버튼 조합 종료 조건에서 플래그 정리; 동작 단계는 비어 있음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2866
void execRanding_SetVal()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2874
void execRanding_Start()
역할: 랜딩 패턴 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2882
void execRanding_Control()
역할: 랜딩 BLDC 반복 후 기본 토크로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc, torqDefault
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 85
Main 게임 패턴 13/13
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setAfter1sec_​LogOut_​Start | 지연 로그 출력 상태 시작. | 2967
setAfterTo_​LogOut_​Control | 지연 시간 이후 제어 단계 로그 출력. | 2975
execSuccessFail | 성공/실패 시 플래그·모터를 정리하고 로그 예약. | 3009
execPointUp | 점수 표시 단계에서 모터를 기본 상태로 복귀. | 3026
execEnd | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 3031
DF FIRMWARE · 2026.08.31
85 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2967
void setAfter1sec_LogOut_Start()
역할: 지연 로그 출력 상태 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:2975
void setAfterTo_LogOut_Control()
역할: 지연 시간 이후 제어 단계 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, Log_Control_Step
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:3009
void execSuccessFail()
역할: 성공/실패 시 플래그·모터를 정리하고 로그 예약.
본문 직접 호출명(정적 추출): clear_ExecFlag, motor_AllDefault, Log_Control_Step, setAfter1sec_LogOut_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:3026
void execPointUp()
역할: 점수 표시 단계에서 모터를 기본 상태로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): motor_AllDefault
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp:3031
void execEnd()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_GameControl.cpp
[/Sources]

## Slide 86
Main LED 1/2
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
initSet_​LedContVal | LED 초기 밝기·패턴 상태를 설정. | 4
ledCont_​OffStart | 지정 LED의 패턴을 정지하고 소등. | 57
ledCont_​OnStart | 지정 LED를 고정 점등 상태로 전환. | 68
ledCont_​BlinkStart | 지정 LED의 점멸 상태기계 시작. | 89
execledCont_​Blink | 지정 LED의 ON/OFF 시간 상태 진행. | 107
ledCont_​DimmStart | 지정 LED의 디밍 상태기계 시작. | 169
DF FIRMWARE · 2026.08.31
86 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:4
void initSet_LedContVal(int Act)
역할: LED 초기 밝기·패턴 상태를 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): memset, ledCont_OffStart, ledCont_OnStart, ledCont_BlinkStart, ledCont_DimmStart
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:57
void ledCont_OffStart(unsigned int pos)
역할: 지정 LED의 패턴을 정지하고 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:68
void ledCont_OnStart(unsigned int pos)
역할: 지정 LED를 고정 점등 상태로 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor, extLed.RGBon, extLed.on
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:89
void ledCont_BlinkStart(unsigned int pos)
역할: 지정 LED의 점멸 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:107
void execledCont_Blink(int pos)
역할: 지정 LED의 ON/OFF 시간 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.RGBon, extLed.on, setTO, checkTO, extLed.off
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:169
void ledCont_DimmStart(unsigned int pos)
역할: 지정 LED의 디밍 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp
[/Sources]

## Slide 87
Main LED 2/2
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execledCont_​Dimm | RGB 밝기와 유지 시간을 갱신하는 디밍 처리. | 196
old_​execCentLed_​Dimming_​Control | 이전 중앙 LED 디밍 계산·출력 경로. | 316
extLed_​Off | AP 위치 번호를 실제 LED 인덱스로 변환해 소등. | 446
extLed_​On | AP 위치 번호를 실제 LED 인덱스로 변환해 점등. | 466
extLed_​Control | 허용된 LED별 점멸·디밍·고정 출력을 진행. | 510
DF FIRMWARE · 2026.08.31
87 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:196
void execledCont_Dimm(int pos)
역할: RGB 밝기와 유지 시간을 갱신하는 디밍 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor, extLed.RGBon, setTO, checkTO
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:316
void old_execCentLed_Dimming_Control(int color, int sec)
역할: 이전 중앙 LED 디밍 계산·출력 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): ledOut
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:446
void extLed_Off(unsigned int idx)
역할: AP 위치 번호를 실제 LED 인덱스로 변환해 소등.
본문 직접 호출명(정적 추출): extLed.off
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:466
void extLed_On(unsigned int idx)
역할: AP 위치 번호를 실제 LED 인덱스로 변환해 점등.
본문 직접 호출명(정적 추출): setRGBcolor, extLed.RGBon, extLed.on
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp:510
void extLed_Control()
역할: 허용된 LED별 점멸·디밍·고정 출력을 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): execledCont_Blink, execledCont_Dimm, extLed_Off, extLed_On
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LedControl.cpp
[/Sources]

## Slide 88
Main LM·와이어 1/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
anaDeviceContReq | 장치 준비/정지 요청을 해석하고 출력·검사 상태 전환. | 4
anaRestDistance | 남은 거리 문자열을 해석해 제어 상태 갱신. | 73
ana_​AngleControl | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 90
ana_​MainMotControl | 토크값·선택 정지 시간을 해석해 모터 출력 설정. | 100
ana_​BobbinControl_​Check | 보빈 명령의 패턴 조건을 확인한 뒤 실행 경로 호출. | 158
ana_​LineMotControl_​Check | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 185
DF FIRMWARE · 2026.08.31
88 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:4
void anaDeviceContReq(String msg)
역할: 장치 준비/정지 요청을 해석하고 출력·검사 상태 전환.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, motor_AllOff, reelOut_AllOff, LogPrintln, stbyTorqOffControl_Stop, devReadyCheck, Resp2ApPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:73
void anaRestDistance(String msg)
역할: 남은 거리 문자열을 해석해 제어 상태 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:90
void ana_AngleControl( String msg )
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:100
void ana_MainMotControl( String msg )
역할: 토크값·선택 정지 시간을 해석해 모터 출력 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, torqMotor.setValue, torqMot_OffControlStart, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:158
void ana_BobbinControl_Check(String msg)
역할: 보빈 명령의 패턴 조건을 확인한 뒤 실행 경로 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): ana_BobbinControl
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:185
void ana_LineMotControl_Check(String msg)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 89
Main LM·와이어 2/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ana_​BobbinControl | BLDC 방향·출력·시간을 해석해 제어·응답. | 192
ana_​LmMotControl | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 258
lmHome_​Control_​Start | LM 홈 제어 시작 조건/상태 설정. | 265
lmHome_​Control_​Stop | LM 홈 제어 실행 상태 해제. | 272
lmLeft_​Control_​Start | LM 좌측 제어 시작 조건/상태 설정. | 279
lmLeft_​Control_​Return | LM 좌측 제어 상태 갱신. | 289
DF FIRMWARE · 2026.08.31
89 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:192
void ana_BobbinControl(String msg)
역할: BLDC 방향·출력·시간을 해석해 제어·응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, bbnMotor.offBldc, bbnMotor.onBldc, bbnMotor_OffTime_Start, fillZero2String3Char, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:258
void ana_LmMotControl(String msg)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:265
void lmHome_Control_Start(int _init, int tmReqDuty)
역할: LM 홈 제어 시작 조건/상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:272
void lmHome_Control_Stop()
역할: LM 홈 제어 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:279
void lmLeft_Control_Start(int fish, int pwr, int ReqTm)
역할: LM 좌측 제어 시작 조건/상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:289
void lmLeft_Control_Return()
역할: LM 좌측 제어 상태 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 90
Main LM·와이어 3/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmLeft_​Control_​Stop | LM 좌측 제어 실행 상태 해제. | 294
lmRight_​Control_​Start | LM 우측 제어 시작 조건/상태 설정. | 302
lmRight_​Control_​Return | LM 우측 제어 상태 갱신. | 312
lmRight_​Control_​Stop | LM 우측 제어 실행 상태 해제. | 318
lmCenter_​Control_​Start | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 325
lmCenter_​Control_​Stop | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 328
DF FIRMWARE · 2026.08.31
90 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:294
void lmLeft_Control_Stop()
역할: LM 좌측 제어 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:302
void lmRight_Control_Start(int fish, int pwr, int ReqTm)
역할: LM 우측 제어 시작 조건/상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:312
void lmRight_Control_Return()
역할: LM 우측 제어 상태 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:318
void lmRight_Control_Stop()
역할: LM 우측 제어 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:325
void lmCenter_Control_Start(int fish, int pwr)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:328
void lmCenter_Control_Stop()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 91
Main LM·와이어 4/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmReturn_​Control_​Start | LM 복귀를 홈 시작 함수에 위임. | 333
lmReturn_​Control_​Stop | LM 복귀 제어 실행 상태 해제. | 341
lmHoldOn_​Stop | LM 복귀 제어 실행 상태 해제. | 347
lmHome_​Control_​2 | 이전 LM 홈 단계·timeout·출력 처리 경로. | 354
lmHome_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 510
lmPosition_​Set | LM 논리 위치 값을 설정. | 514
DF FIRMWARE · 2026.08.31
91 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:333
void lmReturn_Control_Start(int pwr)
역할: LM 복귀를 홈 시작 함수에 위임.
본문 직접 호출명(정적 추출): lmHome_Control_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:341
void lmReturn_Control_Stop()
역할: LM 복귀 제어 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:347
void lmHoldOn_Stop()
역할: LM 복귀 제어 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:354
void lmHome_Control_2() //_ak : Action Kind
역할: 이전 LM 홈 단계·timeout·출력 처리 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, lmMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.onBldc, torqMotor.on, lmHome_Control_Stop, lmPosition_Set
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:510
void lmHome_Control() //_ak : Action Kind
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:514
void lmPosition_Set(int posi)
역할: LM 논리 위치 값을 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 92
Main LM·와이어 5/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmLeft_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 529
lmRight_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 538
lmReturn_​Control | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 542
anaMotOutRateSet | 모터 출력 배율 설정 문자열 해석. | 551
checkRodTimer | Rod 상태 timeout과 연결 상태 변화를 AP에 알림. | 588
set_​rod_​conn_​status | Rod 연결 상태 값을 갱신. | 731
DF FIRMWARE · 2026.08.31
92 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:529
void lmLeft_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:538
void lmRight_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:542
void lmReturn_Control()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:551
void anaMotOutRateSet(String msg)
역할: 모터 출력 배율 설정 문자열 해석.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:588
void checkRodTimer()
역할: Rod 상태 timeout과 연결 상태 변화를 AP에 알림.
본문 직접 호출명(정적 추출): StsSendPrintln, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:731
void set_rod_conn_status(unsigned int sts)
역할: Rod 연결 상태 값을 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 93
Main LM·와이어 6/6
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
condition_​fw_​check_​10ms | 게임 상태 변화에 맞춰 파형·저항 파라미터 갱신. | 742
DF FIRMWARE · 2026.08.31
93 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp:742
void condition_fw_check_10ms()
역할: 게임 상태 변화에 맞춰 파형·저항 파라미터 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): waveType_TorqSet, LogPrintln, String, HitType_TorqSet, fishKind_autoFromBreak, execHit_ResistRandomStart, execHit_SetBreakOnceStart, biteType_TorqSet
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp
[/Sources]

## Slide 94
Main Rod OTA 중계
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Main_​RodOtaRelay_​HexValue | 16진수 문자 하나를 숫자로 변환; 잘못된 값은 거부. | 10
DF_​Main_​RodOtaRelay_​DecodeHex | USB hex 문자열을 용량 검사하며 binary 버퍼로 변환. | 18
DF_​Main_​RodOtaRelay_​PrintHex | Rod ACK binary를 $OR hex 서비스 응답으로 출력. | 35
DF_​Main_​RodOtaRelay_​HandlePcCommand | 등록·연결 조건과 frame을 검사해 단일 Rod로 중계. | 49
DF_​Main_​RodOtaRelay_​HandleRodFrame | 등록 Rod에서 온 유효 ACK만 USB 응답으로 전달. | 99
DF FIRMWARE · 2026.08.31
94 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp:10
static int DF_Main_RodOtaRelay_HexValue(char value)
역할: 16진수 문자 하나를 숫자로 변환; 잘못된 값은 거부.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp:18
static int DF_Main_RodOtaRelay_DecodeHex(const String& text, unsigned char *output, unsigned int capacity)
역할: USB hex 문자열을 용량 검사하며 binary 버퍼로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): text.length, DF_Main_RodOtaRelay_HexValue, text.charAt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp:35
static void DF_Main_RodOtaRelay_PrintHex(const unsigned char *data, unsigned int length)
역할: Rod ACK binary를 $OR hex 서비스 응답으로 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): Serial.print, Serial.println
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp:49
int DF_Main_RodOtaRelay_HandlePcCommand(const String& message)
역할: 등록·연결 조건과 frame을 검사해 단일 Rod로 중계.
본문 직접 호출명(정적 추출): message.startsWith, message.substring, hexText.endsWith, hexText.remove, hexText.length, DF_Main_RodOtaRelay_DecodeHex, DF_Protocol_RodOta_DecodeFrame, Serial.println, millis, eNow.writeRaw
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp:99
int DF_Main_RodOtaRelay_HandleRodFrame(const unsigned char *data, unsigned int length, const unsigned char *sourceAddress)
역할: 등록 Rod에서 온 유효 ACK만 USB 응답으로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcmp, DF_Protocol_RodOta_DecodeFrame, DF_Main_RodOtaRelay_PrintHex
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp
[/Sources]

## Slide 95
Main 시간·서비스 1/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
imuDataOutCmdSend | Rod IMU 데이터 출력 시작/정지 요청 전송. | 4
usb5vChange_​Check | USB 5V 연결 변화를 확인하고 분리 시 출력 정지. | 14
DecodeLZ | Main 다운로드용 LZ 데이터 블록 복원. | 34
Exec_​Download | Main 자체 업데이트 처리; Rod 대상 R/r 명령은 거부. | 91
Log_​Control_​Step | 게임·모터 제어의 현재 단계값을 로그 출력. | 186
reelAllOff_​SendControl | Rod IMU·진동·LED·브레이크 OFF를 순차 전송. | 244
DF FIRMWARE · 2026.08.31
95 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4
void imuDataOutCmdSend(int onOff)
역할: Rod IMU 데이터 출력 시작/정지 요청 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): String, eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:14
void usb5vChange_Check()
역할: USB 5V 연결 변화를 확인하고 분리 시 출력 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): motor_AllOff, reelOut_AllOff, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:34
int DecodeLZ(unsigned char* src, unsigned char* dst, int opt)
역할: Main 다운로드용 LZ 데이터 블록 복원.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcpy
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:91
void Exec_Download(String msg)
역할: Main 자체 업데이트 처리; Rod 대상 R/r 명령은 거부.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.length, Update.hasError, Update.end, msg.substring, String, Resp2ApPrintln, Serial.flush, LogPrintln, LogPrintf, uxTaskGetStackHighWaterMark, delay, esp_soft_reset, Update.begin, DecodeLZ, memcpy, Update.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:186
void Log_Control_Step()
역할: 게임·모터 제어의 현재 단계값을 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:244
void reelAllOff_SendControl()
역할: Rod IMU·진동·LED·브레이크 OFF를 순차 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, imuDataOutCmdSend, sendRodVrtCmd, sendRodBtnLedCmd, breakMotorOff
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 96
Main 시간·서비스 2/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmLongWireCheck_​Start | 긴 와이어 감시 시작 상태 설정. | 313
lmLongWireCheck_​Stop | 긴 와이어 감시 정지 상태 설정. | 321
checkBbnCcwCheck | 보빈 감김/풀림 조건에 따라 와이어 제어 요청. | 334
lmWireControl_​Start | 와이어 보정 상태기계 시작. | 350
lmWireControl_​End | 와이어 보정 정상 종료 상태 설정. | 356
lmWireControl_​Stop | 와이어 보정 실행 플래그 해제. | 361
DF FIRMWARE · 2026.08.31
96 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:313
void lmLongWireCheck_Start()
역할: 긴 와이어 감시 시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:321
void lmLongWireCheck_Stop()
역할: 긴 와이어 감시 정지 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:334
void checkBbnCcwCheck()
역할: 보빈 감김/풀림 조건에 따라 와이어 제어 요청.
본문 직접 호출명(정적 추출): lmWireControl_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:350
void lmWireControl_Start()
역할: 와이어 보정 상태기계 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:356
void lmWireControl_End()
역할: 와이어 보정 정상 종료 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:361
void lmWireControl_Stop()
역할: 와이어 보정 실행 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 97
Main 시간·서비스 3/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
lmWireControl | 엔코더 목표와 시간에 따라 와이어 모터 출력 진행. | 378
wat_​isrLogOut | ISR 공유 데이터를 임계영역으로 읽고 loop에서 로그 출력. | 492
t1ms_​Process_​Exec | 엔코더·장치 준비 검사·자동 토크 측정 처리. | 547
t10ms_​Process_​Exec | 게임/진단/LED/전원/와이어 등 활성 제어를 주기 실행. | 582
t100ms_​Process_​Exec | 지연 로그·Rod 등록 timeout 처리. | 656
t500ms_​Process_​Exec | 연결 상태에 따른 Main 보드 LED 처리. | 665
DF FIRMWARE · 2026.08.31
97 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:378
void lmWireControl()
역할: 엔코더 목표와 시간에 따라 와이어 모터 출력 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, torqMotor.on, bbnMotor.onBldc, checkTO, bbnMotor.offBldc, lmWireControl_Stop
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:492
void wat_isrLogOut()
역할: ISR 공유 데이터를 임계영역으로 읽고 loop에서 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:547
void t1ms_Process_Exec()
역할: 엔코더·장치 준비 검사·자동 토크 측정 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): mainEnc.rotate, devChkReady_Control, mainMot_MinOut_AutoSet_Control3_36PulseTime
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:582
void t10ms_Process_Exec()
역할: 게임/진단/LED/전원/와이어 등 활성 제어를 주기 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): apPatternReq_Bite_Hold, diagInputMonitor, diagBbnMotor_TimeoutControl, diagBbnMotor_TokTokControl, bbnMotor_OffTime_Control, torqMotor_OffTime_Control, diagLmMotor_TimeoutControl, check_PowerSwitch_Change_10ms, extLed_Control, usb5vChange_Check, wireAging_Test_Control, wireAging_Test_Stop, stbyTorqOff_Control
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:656
void t100ms_Process_Exec()
역할: 지연 로그·Rod 등록 timeout 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): setAfterTo_LogOut_Control, rodRegistToControl
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:665
void t500ms_Process_Exec()
역할: 연결 상태에 따른 Main 보드 LED 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): boardLed_Control
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 98
Main 시간·서비스 4/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
t1sec_​Process_​Exec | 최초 상태 보고와 AP/Rod alive·연결 감시. | 679
sendCmdSts_​MainPwrOn | 최초 부팅 정보를 Rod/AP에 송신. | 701
logUartRecvParsing | 로그 UART 문자를 프레임 버퍼로 조립. | 741
logRecvHandler | 로그 UART 서비스 명령을 해석·분배. | 798
extIOuartRecvHandler | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 986
imuInterval_​Measure | IMU 수신 간격을 측정해 시험 도구에 응답. | 1001
DF FIRMWARE · 2026.08.31
98 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:679
void t1sec_Process_Exec()
역할: 최초 상태 보고와 AP/Rod alive·연결 감시.
본문 직접 호출명(정적 추출): sendCmdSts_MainPwrOn, apAlive_Check, send2RodAlive_CntCheck, checkRodTimer
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:701
void sendCmdSts_MainPwrOn()
역할: 최초 부팅 정보를 Rod/AP에 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write, String, Resp2ApPrintln, LogPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:741
void logUartRecvParsing()
역할: 로그 UART 문자를 프레임 버퍼로 조립.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogSerial.available, LogSerial.read
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:798
void logRecvHandler()
역할: 로그 UART 서비스 명령을 해석·분배.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.trim, msg.startsWith, anaRodRegist, LogPrintln, analedContCmd, eNow.write, Set_WaveData, Set_BiteData, Set_HitData, Set_BreakData, Set_BbnTokTokData, Set_ExtledData, Set_EnbData, Set_TorqAdjValData, anaRanding, Set_LedValue, mDiag_entry, diagInputTest, diagOutputTest, mDiag_exit, ana_SetDataSave, ana_TestExecution
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:986
void extIOuartRecvHandler()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1001
void imuInterval_Measure()
역할: IMU 수신 간격을 측정해 시험 도구에 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): fillZero4Char, Resp2ApPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 99
Main 시간·서비스 5/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
nowRecvHandler | 고정 수신 슬롯을 소비하고 OTA를 먼저 분리한 뒤 일반 PID 처리. | 1042
uartRecvParsing | USB 문자를 조립하고 다운로드 데이터 경로 분리. | 1286
uartRecvHandler | USB AP 프레임을 OTA/등록/게임/진단 명령으로 분배. | 1412
anaVrtMotCmd | 진동 요청 문자열을 Rod 프로토콜로 전달. | 1793
ana_​SetDataSave | 설정 저장/조회 및 ISR/PID 진단 명령 해석. | 1830
anaBtnLedCmd | 버튼 LED 요청 문자열을 Rod 프로토콜로 전달. | 1883
DF FIRMWARE · 2026.08.31
99 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1042
void nowRecvHandler()
역할: 고정 수신 슬롯을 소비하고 OTA를 먼저 분리한 뒤 일반 PID 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Main_Communication_ProcessSendResult, DF_Main_Communication_TakeReceived, DF_Main_RodOtaRelay_HandleRodFrame, now_msg_str, now_msg_str.substring, toInt, LogPrintln, String, now_msg_str.length, memcpy, rodRegistExec, StsSendPrintln, ApPrintln, imuInterval_Measure, setRod_Connected, Resp2ApPrintln, battLevelSet, now_cmd_data.substring, strRodBoardType.substring, LogPrintf, sendSleepEnable
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1286
void uartRecvParsing()
역할: USB 문자를 조립하고 다운로드 데이터 경로 분리.
본문 직접 호출명(정적 추출): Serial.available, Serial.read, rcvApMsg.substring, toInt, LogPrintf, min, Serial.readBytes, rcvApMsg.length
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1412
void uartRecvHandler()
역할: USB AP 프레임을 OTA/등록/게임/진단 명령으로 분배.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.trim, msg.startsWith, msg.length, LogPrintln, msg.substring, setTO, DF_Main_RodOtaRelay_HandlePcCommand, anaRodRegist, anaMainAlive, anaApInfo, anaTmInputTestReq, anaTmOutputTestReq, anaDeviceInfoReq, eNow.getMyAddress, eNow.getTargetAddress, Resp2ApPrintln, eNow.setTargetAddress, String, ana_MainMotControl, ana_AngleControl, ana_BobbinControl_Check, analedContCmd, eNow.write, anaGameStatus, anaGameStatusWAT, anaDeviceContReq, toInt, anaMotOutRateSet, mDiag_entry, diagInputTest, diagOutputTest, mDiag_exit, anaVrtMotCmd, anaBtnLedCmd, anaDevSetReq, rtsMsg.toInt, anaDevFunctionReq, ana_SetDataSave, Exec_Download, ana_TestExecution
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1793
String anaVrtMotCmd(String msg)
역할: 진동 요청 문자열을 Rod 프로토콜로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, eNow.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1830
void ana_SetDataSave(String msg)
역할: 설정 저장/조회 및 ISR/PID 진단 명령 해석.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, LogPrintln, String, wat_PidParaSet, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1883
String anaBtnLedCmd(String msg)
역할: 버튼 LED 요청 문자열을 Rod 프로토콜로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, eNow.write
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 100
Main 시간·서비스 6/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
anaDevSetReq | 장치 설정 요청을 세부 설정 함수로 분배. | 1931
anaDevSet_​MainMotor_​AutoSet | 메인모터 최소 출력 자동 설정 시작/정지 해석. | 1963
anaDevFunctionReq | 장치 기능 요청을 세부 기능 함수로 분배. | 1991
anaDevFunc_​wireAging | 와이어 에이징 시험 시작/정지 요청 해석. | 2024
mainMot_​MinOut_​AutoSet_​Start | 자동 최소 출력 측정 상태 시작. | 2051
mainMot_​MinOut_​AutoSet_​Stop | 자동 측정 정지 후 토크 기본값·BLDC 정지 복귀. | 2057
DF FIRMWARE · 2026.08.31
100 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1931
String anaDevSetReq(String msg)
역할: 장치 설정 요청을 세부 설정 함수로 분배.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, anaDevSet_MainMotor_AutoSet
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1963
String anaDevSet_MainMotor_AutoSet(String msg)
역할: 메인모터 최소 출력 자동 설정 시작/정지 해석.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, mainMot_MinOut_AutoSet_Stop, mainMot_MinOut_AutoSet_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:1991
String anaDevFunctionReq(String msg)
역할: 장치 기능 요청을 세부 기능 함수로 분배.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, anaDevFunc_wireAging
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2024
String anaDevFunc_wireAging(String msg)
역할: 와이어 에이징 시험 시작/정지 요청 해석.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, wireAging_Test_Stop, wireAging_Test_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2051
void mainMot_MinOut_AutoSet_Start(String msg)
역할: 자동 최소 출력 측정 상태 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2057
void mainMot_MinOut_AutoSet_Stop(String msg)
역할: 자동 측정 정지 후 토크 기본값·BLDC 정지 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor_DefaultOut, bbnMotor.offBldc
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 101
Main 시간·서비스 7/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
torqMotor_​DefaultOut | 토크모터 출력을 현재 기본값으로 복귀. | 2066
mainMot_​MinOut_​AutoSet_​Control1_​Period | 주기 측정 기반의 이전 최소 출력 자동 설정 경로. | 2130
mainMot_​MinOut_​AutoSet_​Control2_​Time | 목표 속도 도달 시간 기반 자동 설정 경로. | 2505
mainMot_​MinOut_​AutoSet_​Control3_​36PulseTime | 36펄스 경과 시간으로 토크 기준을 산출·저장·응답. | 2823
stbyTorqOffControl_​Start | 대기 중 엔코더 정지 감시·토크 OFF 상태 시작. | 3151
stbyTorqOffControl_​Stop | 대기 토크 OFF 제어를 정지하고 필요 시 기본 출력 복귀. | 3167
DF FIRMWARE · 2026.08.31
101 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2066
void torqMotor_DefaultOut()
역할: 토크모터 출력을 현재 기본값으로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2130
void mainMot_MinOut_AutoSet_Control1_Period()
역할: 주기 측정 기반의 이전 최소 출력 자동 설정 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, bbnMotor.onBldc, torqMotor.setValue, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, fsInfo.saveInfo, String, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2505
void mainMot_MinOut_AutoSet_Control2_Time()
역할: 목표 속도 도달 시간 기반 자동 설정 경로.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, torqMotor.setValue, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, getTO, bbnMotor.onBldc, fsInfo.saveInfo, String, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:2823
void mainMot_MinOut_AutoSet_Control3_36PulseTime()
역할: 36펄스 경과 시간으로 토크 기준을 산출·저장·응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, torqMotor.setValue, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, getTO, bbnMotor.onBldc, fsInfo.saveInfo, String, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3151
void stbyTorqOffControl_Start()
역할: 대기 중 엔코더 정지 감시·토크 OFF 상태 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3167
void stbyTorqOffControl_Stop(int flag)
역할: 대기 토크 OFF 제어를 정지하고 필요 시 기본 출력 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqMotor.setValue, bbnMotor.offBldc, send2resp_FwSelfControlCmd, Resp2ApPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 102
Main 시간·서비스 8/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
stbyTorqOff_​ReqCheck | 대기 토크 OFF 허용 조건이면 자동 제어 시작. | 3198
stbyTorqOff_​Control | 엔코더 정지·상태 변경 조건으로 대기 토크 출력 조정. | 3231
wireAging_​Test_​Start | 와이어 에이징 설정값을 읽고 반복 시험 시작. | 3556
splitTextToStrings | 구분자 기반 문자열을 여러 설정값으로 분리. | 3583
wireAging_​Test_​Stop | 와이어 반복 시험을 정지하고 토크 출력 해제. | 3604
wireAging_​Test_​Control | 토크·보빈 왕복 시험과 엔코더 목표·timeout 검사. | 3612
DF FIRMWARE · 2026.08.31
102 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3198
void stbyTorqOff_ReqCheck()
역할: 대기 토크 OFF 허용 조건이면 자동 제어 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): stbyTorqOffControl_Start
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3231
void stbyTorqOff_Control()
역할: 엔코더 정지·상태 변경 조건으로 대기 토크 출력 조정.
본문 직접 호출명(정적 추출): bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, torqMotor.setValue, torqOff, send2resp_FwSelfControlCmd, Resp2ApPrintln
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3556
void wireAging_Test_Start(String msg)
역할: 와이어 에이징 설정값을 읽고 반복 시험 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): splitTextToStrings, msg.substring, toInt
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3583
unsigned short splitTextToStrings(String msg, String *s)
역할: 구분자 기반 문자열을 여러 설정값으로 분리.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.indexOf, msg.substring
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3604
void wireAging_Test_Stop(String msg)
역할: 와이어 반복 시험을 정지하고 토크 출력 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3612
void wireAging_Test_Control()
역할: 토크·보빈 왕복 시험과 엔코더 목표·timeout 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): torqOff, bbnMotor.offBldc, setTO, checkTO, torqMotor.setValue, bbnMotor.onBldc, Resp2ApPrintln, portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 103
Main 시간·서비스 9/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
boardLed_​Control | AP/Rod 연결 조합에 따라 보드 LED 패턴 선택. | 3927
read_​input_​1ms | 빠른 입력을 읽고 필터·상승/하강 에지 갱신. | 3986
read_​input_​10ms | 일반 디지털 입력을 읽고 상태·에지 갱신. | 4026
read_​input_​100ms | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 4058
eeprom_​test | 외부 EEPROM 읽기·쓰기 시험; 일반 조회용이 아님. | 4074
subAc_​Control_​atReset | 리셋 시 전원 조건에 따라 AC·모터·LED 상태 설정. | 4171
DF FIRMWARE · 2026.08.31
103 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3927
void boardLed_Control()
역할: AP/Rod 연결 조합에 따라 보드 LED 패턴 선택.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:3986
void read_input_1ms()
역할: 빠른 입력을 읽고 필터·상승/하강 에지 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4026
void read_input_10ms()
역할: 일반 디지털 입력을 읽고 상태·에지 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4058
void read_input_100ms()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4074
void eeprom_test()
역할: 외부 EEPROM 읽기·쓰기 시험; 일반 조회용이 아님.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNvm.readSend, delay, eNvm.read, eNvm.grazingGeddong, eNvm.write
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4171
void subAc_Control_atReset()
역할: 리셋 시 전원 조건에 따라 AC·모터·LED 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): LogPrintln, subAC_On, motor_AllOff, ledOn_MbBtm, reelOut_AllOff
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 104
Main 시간·서비스 10/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setConfig | 설정 ADC를 읽어 현재 구성 값을 판정. | 4201
ioLedOffSetting | LED 관련 핀·출력 장치를 초기화. | 4251
ioPinSetting | 현재 제품 GPIO 입출력 모드와 초기 출력 설정. | 4271
wat_​PidParaSet | PID 시험 파라미터 문자열 해석·갱신. | 4355
wat_​HookRandCheckExec | ISR 공유 후킹/랜딩 검사 플래그 갱신. | 4371
wat_​PidStart_​TargetSet | 임계영역 내 PID 목표 거리·실행 상태 설정. | 4378
DF FIRMWARE · 2026.08.31
104 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4201
short setConfig()
역할: 설정 ADC를 읽어 현재 구성 값을 판정.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, delay, analogRead
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4251
void ioLedOffSetting()
역할: LED 관련 핀·출력 장치를 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, extLed.init
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4271
void ioPinSetting()
역할: 현재 제품 GPIO 입출력 모드와 초기 출력 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, digitalWrite
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4355
void wat_PidParaSet(String msg)
역할: PID 시험 파라미터 문자열 해석·갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, toDouble, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4371
void wat_HookRandCheckExec()
역할: ISR 공유 후킹/랜딩 검사 플래그 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4378
void wat_PidStart_TargetSet(short _targetDist)
역할: 임계영역 내 PID 목표 거리·실행 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 105
Main 시간·서비스 11/11
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
wat_​PidStop | 임계영역 내 PID 실행 상태 해제. | 4388
ISR_​onTimerHandler | 100µs 인터럽트에서 시간 계수와 1ms 기준 갱신. | 4406
ISR_​encIntrHandle | 엔코더 에지의 시간·방향·카운트·거리를 기록. | 4434
spi_​out | 지정 chip-select로 SPI 출력값 전송. | 4508
system_​counter | ISR 시간값을 안전하게 읽어 주기별 대기 카운터 누적. | 4523
getBoardType | 고정 Main 보드 타입 반환. | 4644
DF FIRMWARE · 2026.08.31
105 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4388
void wat_PidStop()
역할: 임계영역 내 PID 실행 상태 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4406
void IRAM_ATTR ISR_onTimerHandler()
역할: 100µs 인터럽트에서 시간 계수와 1ms 기준 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL_ISR, portEXIT_CRITICAL_ISR
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4434
void IRAM_ATTR ISR_encIntrHandle()
역할: 엔코더 에지의 시간·방향·카운트·거리를 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL_ISR, portEXIT_CRITICAL_ISR, digitalRead
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4508
void spi_out(int _pin, int _val)
역할: 지정 chip-select로 SPI 출력값 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, SPI.transfer
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4523
void system_counter()
역할: ISR 시간값을 안전하게 읽어 주기별 대기 카운터 누적.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp:4644
int getBoardType()
역할: 고정 Main 보드 타입 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/modules/DF_Main_Scheduler.cpp
[/Sources]

## Slide 106
Main · Potentiometer 1/2
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Potentiometer::​Potentiometer | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 8
Potentiometer::​init | 디지털 포텐셔미터용 SPI와 초기 출력 설정. | 16
Potentiometer::​digitalPortWrite | chip-select를 제어하며 SPI 값 전송. | 25
Potentiometer::​setValue (String) | 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출. | 37
Potentiometer::​setValue (int) | 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출. | 49
Potentiometer::​on | 정수 출력값을 실제 포텐셔미터 출력에 전달. | 54
DF FIRMWARE · 2026.08.31
106 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:8
Potentiometer::Potentiometer()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:16
void Potentiometer::init()
역할: 디지털 포텐셔미터용 SPI와 초기 출력 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPI.begin, digitalPortWrite
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:25
void Potentiometer::digitalPortWrite(int _pinNum, int _val)
역할: chip-select를 제어하며 SPI 값 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, SPI.transfer
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:37
void Potentiometer::setValue(String _val)
역할: 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): _val.substring, toInt, outValue
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:49
void Potentiometer::setValue(int val)
역할: 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): outValue
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:54
void Potentiometer::on(int val)
역할: 정수 출력값을 실제 포텐셔미터 출력에 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): outValue
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp
[/Sources]

## Slide 107
Main · Potentiometer 2/2
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Potentiometer::​outValue | 허용 범위·반전 조건을 적용해 SPI 출력. | 59
Potentiometer::​respTorqOutVal | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 91
DF FIRMWARE · 2026.08.31
107 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:59
void Potentiometer::outValue(int val)
역할: 허용 범위·반전 조건을 적용해 SPI 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalPortWrite, LogPrintln, String
firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp:91
void Potentiometer:: respTorqOutVal(int val)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Potentiometer.cpp
[/Sources]

## Slide 108
Main · ServoMotor
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ServoMotor::​ServoMotor | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 9
ServoMotor::​init | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 17
ServoMotor::​setAngle (String) | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 26
ServoMotor::​setAngle (int) | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 33
ServoMotor::​setAngleDefault | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 40
DF FIRMWARE · 2026.08.31
108 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp:9
ServoMotor::ServoMotor()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp:17
void ServoMotor::init()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp:26
void ServoMotor::setAngle(String _data)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp:33
void ServoMotor::setAngle(int _val)
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp:40
void ServoMotor::setAngleDefault()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/ServoMotor.cpp
[/Sources]

## Slide 109
Rod · DF_Rod
firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
setup | Arduino 초기화를 대상 Application_Setup에 위임. | 3
loop | Arduino 반복 실행을 대상 Application_Loop에 위임. | 8
DF FIRMWARE · 2026.08.31
109 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino:3
void setup()
역할: Arduino 초기화를 대상 Application_Setup에 위임.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Application_Setup
firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino:8
void loop()
역할: Arduino 반복 실행을 대상 Application_Loop에 위임.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Application_Loop
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino
[/Sources]

## Slide 110
Rod · Battery
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Battery::​Battery | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 9
Battery::​init | 초기 ADC를 읽고 잔량 평균·표시값 초기화. | 18
Battery::​scanAvgInteg | ADC 이동 평균을 계산해 배터리 잔량 갱신. | 49
Battery::​scanKalFilter | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 80
Battery::​getLevel3Char | 배터리 잔량을 3자리 문자열로 변환. | 86
Battery::​isLowLevel | 현재 잔량이 저전압 기준 이하인지 반환. | 99
DF FIRMWARE · 2026.08.31
110 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:9
Battery::Battery()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:18
void Battery::init()
역할: 초기 ADC를 읽고 잔량 평균·표시값 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): analogRead, scanAvgInteg, getLevel3Char
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:49
void Battery::scanAvgInteg()
역할: ADC 이동 평균을 계산해 배터리 잔량 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): analogRead, map
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:80
void Battery::scanKalFilter()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:86
String Battery::getLevel3Char(int _lvl)
역할: 배터리 잔량을 3자리 문자열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp:99
bool Battery::isLowLevel()
역할: 현재 잔량이 저전압 기준 이하인지 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Battery.cpp
[/Sources]

## Slide 111
Rod 진입점
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Rod_​Application_​Setup | 보드·GPIO·저장값을 읽고 정상/설정 모드의 장치·콜백 초기화. | 5
DF_​Rod_​Application_​Loop | 시간 갱신·OTA 처리 후 모드별 수신·입력·주기 작업 실행. | 144
DF FIRMWARE · 2026.08.31
111 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp:5
void DF_Rod_Application_Setup()
역할: 보드·GPIO·저장값을 읽고 정상/설정 모드의 장치·콜백 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): millis, Serial.begin, Serial.setTimeout, DbgSerial.begin, DbgSerial.setTimeout, settingIOtype, ioPinSetting, setSlaveMode, digitalWrite, delay, LogPrintln, String, checkFileSystem, eNow.bindTargetAddress, imuSerial.begin, imu.checkSetupFileVal, imu.autoSetup, imu.saveInterval, sBtn.init, imu.init, isSlaveSetupMode, imu.setStartStop, eNow.init, esp_now_register_send_cb, encoder.init, battery.init, encoder.setRotateCallback, sBtn.setSwitchCallback, imu.setStateCallback
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp:144
void DF_Rod_Application_Loop()
역할: 시간 갱신·OTA 처리 후 모드별 수신·입력·주기 작업 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): run_timer, DF_Rod_Ota_Process, isSlaveSetupMode, uartPcHandler_Setup, imu.uartRecv_Setup, millis, nowRecvHandler, uartPcHandler_NormalMode, imu.uartRecv_Normal, encoder.rotate, sBtn.toggle, t10ms_Process, t100ms_Process, t500ms_Process, t1sec_Process, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_Application.cpp
[/Sources]

## Slide 112
Rod 공용 상태
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
execRod_​ImuOutCycle | 기존 IMU/버튼/엔코더 순환 시험 경로; HANDLE LED 표식과 별개. | 270
zeroFill4Char | 값을 0으로 채운 4자리 문자열로 변환. | 430
DF FIRMWARE · 2026.08.31
112 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp:270
void execRod_ImuOutCycle()
역할: 기존 IMU/버튼/엔코더 순환 시험 경로; HANDLE LED 표식과 별개.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, LogPrintln, String, btnChangeCallback, setTO, checkTO, encoder.fillZero2char, rotateChangeCallback
firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp:430
String zeroFill4Char(unsigned int _val)
역할: 값을 0으로 채운 4자리 문자열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/DF_Rod_State.cpp
[/Sources]

## Slide 113
Rod · EB_IMU 1/4
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
EB_​IMU::​EB_​IMU | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 37
EB_​IMU::​respCheck | IMU 응답 버퍼의 상태를 검사. | 62
EB_​IMU::​reply | 제한 시간 동안 IMU UART 응답 문자열 수집. | 109
EB_​IMU::​setStateCallback | IMU 데이터 전달용 콜백 등록. | 135
EB_​IMU::​init | IMU 측정 플래그와 데이터 문자열 초기화. | 140
EB_​IMU::​disable | IMU 측정 허용 플래그 해제. | 168
DF FIRMWARE · 2026.08.31
113 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:37
EB_IMU::EB_IMU()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:62
int EB_IMU::respCheck()
역할: IMU 응답 버퍼의 상태를 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:109
String EB_IMU::reply()
역할: 제한 시간 동안 IMU UART 응답 문자열 수집.
본문 직접 호출명(정적 추출): millis, imuSerial.available, imuSerial.read, delay
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:135
void EB_IMU::setStateCallback(void (*imuCallback)(String, String))
역할: IMU 데이터 전달용 콜백 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:140
void EB_IMU::init()
역할: IMU 측정 플래그와 데이터 문자열 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:168
void EB_IMU::disable()
역할: IMU 측정 허용 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
[/Sources]

## Slide 114
Rod · EB_IMU 2/4
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
EB_​IMU::​convert_​oldSetup | 기존 PC IMU 설정 형식을 현재 명령으로 변환. | 174
EB_​IMU::​setConfig | 설정 종류를 구분해 주기·교정·출력 명령 실행. | 213
EB_​IMU::​setConfigString | IMU 설정 문자열을 직접 전송하고 결과 응답. | 294
EB_​IMU::​ebimu_​parser | IMU UART 프레임을 조립하고 수치 항목으로 변환. | 329
EB_​IMU::​uartRecv_​Normal | 정상 모드에서 IMU frame을 해석하고 무선 콜백. | 390
EB_​IMU::​uartRecv_​Setup | 설정 모드에서 IMU frame을 해석하고 PC 상태 출력. | 425
DF FIRMWARE · 2026.08.31
114 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:174
String EB_IMU::convert_oldSetup(String msg)
역할: 기존 PC IMU 설정 형식을 현재 명령으로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:213
void EB_IMU::setConfig(String msg)
역할: 설정 종류를 구분해 주기·교정·출력 명령 실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, setStartStop, RespPrintln, setInterval, saveInterval, send2Imuln, reply, equals, delay, jyro_calibration
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:294
void EB_IMU::setConfigString(String msg)
역할: IMU 설정 문자열을 직접 전송하고 결과 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): send2Imuln, reply, RespPrintln
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:329
int EB_IMU::ebimu_parser(float *item, int number_of_item)
역할: IMU UART 프레임을 조립하고 수치 항목으로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): imuSerial.available, imuSerial.read, memcpy, String
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:390
int EB_IMU::uartRecv_Normal()
역할: 정상 모드에서 IMU frame을 해석하고 무선 콜백.
본문 직접 호출명(정적 추출): ebimu_parser, setRecvImuData, _imuCallback
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:425
int EB_IMU::uartRecv_Setup()
역할: 설정 모드에서 IMU frame을 해석하고 PC 상태 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): ebimu_parser, setRecvImuData, StsPrintln
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
[/Sources]

## Slide 115
Rod · EB_IMU 3/4
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
EB_​IMU::​jyro_​calibration | IMU 자이로 교정 요청·응답 처리. | 461
EB_​IMU::​setInterval | IMU 출력 주기 변경 요청·응답 처리. | 477
EB_​IMU::​getversion | IMU에 버전 요청을 보내고 응답 문자열 반환. | 495
EB_​IMU::​setStartStop | IMU 자동 출력 시작/정지 명령과 응답 처리. | 516
EB_​IMU::​checkSetupFileVal | 저장 출력 주기를 검사해 재설정 필요 여부 반환. | 541
EB_​IMU::​getIntervalFileStr | SPIFFS에서 IMU 출력 주기 문자열 읽기. | 564
DF FIRMWARE · 2026.08.31
115 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:461
void EB_IMU::jyro_calibration()
역할: IMU 자이로 교정 요청·응답 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): send2Imuln, reply, equals, RespPrintln
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:477
void EB_IMU::setInterval(int ms)
역할: IMU 출력 주기 변경 요청·응답 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): String, send2Imuln, reply, equals, RespPrintln
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:495
String EB_IMU::getversion()
역할: IMU에 버전 요청을 보내고 응답 문자열 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): send2Imuln, reply, str.substring, str.indexOf
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:516
void EB_IMU::setStartStop( int set)
역할: IMU 자동 출력 시작/정지 명령과 응답 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): send2Imuln, reply, equals, isSlaveSetupMode, RespPrintln
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:541
short EB_IMU::checkSetupFileVal()
역할: 저장 출력 주기를 검사해 재설정 필요 여부 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): getIntervalFileStr, intvalStr.equals, intvalStr.toInt
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:564
String EB_IMU::getIntervalFileStr()
역할: SPIFFS에서 IMU 출력 주기 문자열 읽기.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.available, file.read, file.close
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
[/Sources]

## Slide 116
Rod · EB_IMU 4/4
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
EB_​IMU::​saveInterval (int) | 숫자/문자열 출력 주기를 저장 함수로 전달. | 584
EB_​IMU::​saveInterval (String) | 숫자/문자열 출력 주기를 저장 함수로 전달. | 590
EB_​IMU::​saveIntval | IMU 주기 문자열을 SPIFFS 파일에 기록. | 596
EB_​IMU::​autoSetup | 현재 제품 IMU 출력 종류·주기를 순차 설정. | 615
DF FIRMWARE · 2026.08.31
116 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:584
short EB_IMU::saveInterval(int intval) // [ms]
역할: 숫자/문자열 출력 주기를 저장 함수로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): String, saveIntval
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:590
short EB_IMU::saveInterval(String intvalStr) // [ms]
역할: 숫자/문자열 출력 주기를 저장 함수로 전달.
본문 직접 호출명(정적 추출): saveIntval
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:596
short EB_IMU::saveIntval(String intvalStr) // [ms]
역할: IMU 주기 문자열을 SPIFFS 파일에 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.print, intvalStr.c_str, file.close
firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp:615
void EB_IMU::autoSetup()
역할: 현재 제품 IMU 출력 종류·주기를 순차 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): send2Imuln, reply, indexOf, delay, equals
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/EB_IMU.cpp
[/Sources]

## Slide 117
Rod · Encoder
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Encoder::​Encoder | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 11
Encoder::​init | 엔코더 입력 초기화 및 이전 핀 상태 저장. | 16
Encoder::​setRotateCallback | 엔코더 상태 변경 콜백 함수 포인터 등록. | 23
Encoder::​rotate | 홀 입력 변화를 카운트하고 변경값 전달; 시험 LED 동작 없음. | 32
Encoder::​fillZero2char | 카운트를 최소 2자리 문자열로 변환. | 54
Encoder::​sendCount | 홀 카운트를 환산하고 문자열이 변할 때만 콜백. | 76
DF FIRMWARE · 2026.08.31
117 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:11
Encoder::Encoder()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:16
void Encoder::init()
역할: 엔코더 입력 초기화 및 이전 핀 상태 저장.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, digitalRead
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:23
void Encoder::setRotateCallback(void (*rotateCallback)(String))
역할: 엔코더 상태 변경 콜백 함수 포인터 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:32
void Encoder::rotate()
역할: 홀 입력 변화를 카운트하고 변경값 전달; 시험 LED 동작 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead, sendCount
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:54
String Encoder::fillZero2char(int _count)
역할: 카운트를 최소 2자리 문자열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): String
firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp:76
String Encoder::sendCount()
역할: 홀 카운트를 환산하고 문자열이 변할 때만 콜백.
본문 직접 호출명(정적 추출): fillZero2char, abs, str.equals, _rotateCallback
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Encoder.cpp
[/Sources]

## Slide 118
Rod · ENow 1/2
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ENow::​ENow | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 12
ENow::​fsFormat | SPIFFS 전체 포맷; 장비 설정 소실에 주의. | 17
ENow::​bindTargetAddress | 저장된 대상 주소 문자열을 통신 주소 배열로 변환. | 28
ENow::​init | Wi-Fi/ESP-NOW와 대상 peer·수신 콜백 초기화. | 81
ENow::​write | 문자 PID/payload를 등록 대상에 ESP-NOW로 송신. | 128
ENow::​writeRaw | 길이를 확인하고 binary frame을 등록 대상에 송신. | 153
DF FIRMWARE · 2026.08.31
118 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:12
ENow::ENow()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:17
void ENow::fsFormat()
역할: SPIFFS 전체 포맷; 장비 설정 소실에 주의.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.format
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:28
void ENow::bindTargetAddress()
역할: 저장된 대상 주소 문자열을 통신 주소 배열로 변환.
본문 직접 호출명(정적 추출): getTargetAddress, addr.length, addr.toCharArray, strtok, strtol
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:81
void ENow::init(esp_now_recv_cb_t cb)
역할: Wi-Fi/ESP-NOW와 대상 peer·수신 콜백 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): WiFi.mode, esp_now_init, LogPrintln, memcpy, esp_now_add_peer, esp_now_register_recv_cb
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:128
void ENow::write(String pid, String str)
역할: 문자 PID/payload를 등록 대상에 ESP-NOW로 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): strcpy, str.c_str, str.length, esp_now_send, LogPrintln
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:153
bool ENow::writeRaw(const unsigned char *data, unsigned int length)
역할: 길이를 확인하고 binary frame을 등록 대상에 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): esp_now_send
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp
[/Sources]

## Slide 119
Rod · ENow 2/2
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
ENow::​writeBC | 등록 절차용 문자 메시지를 broadcast로 송신. | 164
ENow::​getMyAddress | 현재 장치의 무선 주소를 문자열로 반환. | 207
ENow::​getTargetAddress | SPIFFS에서 등록된 대상 주소 문자열 읽기. | 214
ENow::​setTargetAddress | 등록할 대상 주소 문자열을 SPIFFS에 기록. | 239
ENow::​addPeerAddress | 지정 주소를 ESP-NOW peer로 추가. | 256
DF FIRMWARE · 2026.08.31
119 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:164
void ENow::writeBC(String pid, String str)
역할: 등록 절차용 문자 메시지를 broadcast로 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): strcpy, str.c_str, str.length, esp_now_send, LogPrintln, esp_now_del_peer, String, esp_now_get_peer_num
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:207
String ENow::getMyAddress()
역할: 현재 장치의 무선 주소를 문자열로 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): WiFi.macAddress
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:214
String ENow::getTargetAddress()
역할: SPIFFS에서 등록된 대상 주소 문자열 읽기.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.available, file.read, file.close
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:239
bool ENow::setTargetAddress(String addr)
역할: 등록할 대상 주소 문자열을 SPIFFS에 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.open, file.isDirectory, file.print, addr.c_str, file.close
firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp:256
int ENow::addPeerAddress(uint8_t * prAdr)
역할: 지정 주소를 ESP-NOW peer로 추가.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcpy, esp_now_add_peer, LogPrintln, String, esp_now_get_peer_num
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/ENow.cpp
[/Sources]

## Slide 120
Rod 배터리 보고
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
battChangeCheckSend | 잔량 변화·전송 간격 조건에 따라 배터리 상태 송신. | 4
DF FIRMWARE · 2026.08.31
120 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp:4
void battChangeCheckSend()
역할: 잔량 변화·전송 간격 조건에 따라 배터리 상태 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): abs, checkTO, battery.getLevel3Char, eNow.write, setTO
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp
[/Sources]

## Slide 121
Rod 통신·출력 1/4
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
sent_​cb_​esp_​now_​sts | 송신 완료 상태만 임계영역 내 고정 슬롯에 게시. | 17
DF_​Rod_​Communication_​ProcessSendResult | 게시된 ESP-NOW 송신 결과를 loop에서 소비하고 실패 로그 출력. | 26
recv_​cb_​esp_​now_​msg | 길이를 검사하고 수신 데이터·송신 주소를 고정 슬롯에 복사. | 44
DF_​Rod_​Communication_​TakeReceived | 임계영역 내 수신 슬롯을 소비하고 길이·송신 주소·오류 횟수 반환. | 66
btnChangeCallback | OTA 중에는 억제하고 버튼 상태를 Main으로 전송. | 99
rotateChangeCallback | OTA 중에는 억제하고 엔코더 값을 Main으로 전송. | 104
DF FIRMWARE · 2026.08.31
121 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:17
void sent_cb_esp_now_sts(const uint8_t* mac_addr, esp_now_send_status_t status)
역할: 송신 완료 상태만 임계영역 내 고정 슬롯에 게시.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:26
void DF_Rod_Communication_ProcessSendResult()
역할: 게시된 ESP-NOW 송신 결과를 loop에서 소비하고 실패 로그 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, LogPrintln
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:44
void recv_cb_esp_now_msg(const uint8_t *mac_info, const uint8_t *data, int data_len)
역할: 길이를 검사하고 수신 데이터·송신 주소를 고정 슬롯에 복사.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, memcpy
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:66
int DF_Rod_Communication_TakeReceived(char *data, unsigned int capacity, unsigned int *length, unsigned char *sourceAddress, unsigned long *overwrittenCount, unsigned long *invalidCount)
역할: 임계영역 내 수신 슬롯을 소비하고 길이·송신 주소·오류 횟수 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): portENTER_CRITICAL, portEXIT_CRITICAL, memcpy
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:99
void btnChangeCallback(String str)
역할: OTA 중에는 억제하고 버튼 상태를 Main으로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Ota_IsActive, eNow.write
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:104
void rotateChangeCallback(String str)
역할: OTA 중에는 억제하고 엔코더 값을 Main으로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Ota_IsActive, eNow.write
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 122
Rod 통신·출력 2/4
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
imuDataCallback | OTA 중에는 억제하고 IMU PID/payload를 Main으로 전송. | 112
setData_​RodCycleTest | 기존 순환 시험 허용 플래그를 서비스 명령으로 설정. | 135
sendInfo_​boardType | Rod 보드 타입 정보를 Main으로 전송. | 155
imuConnResp | IMU 연결 상태를 Main으로 응답. | 166
nowRecvHandler | 고정 수신 슬롯을 소비하고 OTA를 먼저 분리한 뒤 일반 PID 처리. | 190
anaReelDeviceControl | 릴 전체 정지·IMU 설정 등 장치 제어 요청 처리. | 450
DF FIRMWARE · 2026.08.31
122 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:112
void imuDataCallback(String pid, String str)
역할: OTA 중에는 억제하고 IMU PID/payload를 Main으로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Ota_IsActive, eNow.write
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:135
void setData_RodCycleTest(String msg)
역할: 기존 순환 시험 허용 플래그를 서비스 명령으로 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.charAt
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:155
void sendInfo_boardType()
역할: Rod 보드 타입 정보를 Main으로 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write, LogPrintln, String
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:166
void imuConnResp()
역할: IMU 연결 상태를 Main으로 응답.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:190
void nowRecvHandler()
역할: 고정 수신 슬롯을 소비하고 OTA를 먼저 분리한 뒤 일반 PID 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Rod_Communication_ProcessSendResult, DF_Rod_Communication_TakeReceived, DF_Rod_Ota_HandleFrame, DF_Rod_Ota_IsActive, now_msg_str, now_msg_str.substring, toInt, LogPrintln, String, rodRegistToStop, targetAddrWrite, msgAddr.length, eNow.getTargetAddress, rodRegi3secToStart, cmd_str_data.substring, anaReelDeviceControl, eNow.write, imu.getversion, imu.setConfig, isRodNewBoard, anaVrtMotMainCmd, anaBtnLedMainCmd
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:450
void anaReelDeviceControl(int act, String msg)
역할: 릴 전체 정지·IMU 설정 등 장치 제어 요청 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): imu.setConfig, rodVrtControl_Stop, digitalWrite, rodBtnLedControl_Stop
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 123
Rod 통신·출력 3/4
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
anaVrtMotMainCmd | 진동 고정/반복/정지 명령 해석·실행. | 480
anaBtnLedMainCmd | 좌우 버튼 LED 고정/반복/정지 명령 해석·실행. | 540
rodVrtControl_​Start | 진동 반복 횟수·ON/OFF 시간·시작 상태 설정. | 666
rodVrtControl_​Stop | 진동 상태기계 실행 플래그 해제. | 676
rodVrtControl | 진동 출력 ON/OFF와 반복 횟수 상태 진행. | 685
rodBtnLedControl_​Start | 지정 버튼 LED 반복 횟수·시간·상태 설정. | 755
DF FIRMWARE · 2026.08.31
123 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:480
void anaVrtMotMainCmd(String msg)
역할: 진동 고정/반복/정지 명령 해석·실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, digitalWrite, rodVrtControl_Stop, rodVrtControl_Start
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:540
void anaBtnLedMainCmd(String msg)
역할: 좌우 버튼 LED 고정/반복/정지 명령 해석·실행.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.substring, toInt, digitalWrite, rodBtnLedControl_Stop, rodBtnLedControl_Start
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:666
void rodVrtControl_Start(int cnt, unsigned int ontime, unsigned int offtime)
역할: 진동 반복 횟수·ON/OFF 시간·시작 상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:676
void rodVrtControl_Stop()
역할: 진동 상태기계 실행 플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:685
void rodVrtControl()
역할: 진동 출력 ON/OFF와 반복 횟수 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, setTO, checkTO, rodVrtControl_Stop
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:755
void rodBtnLedControl_Start(int idx, unsigned int cnt, unsigned int ontime, unsigned int offtime)
역할: 지정 버튼 LED 반복 횟수·시간·상태 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 124
Rod 통신·출력 4/4
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rodBtnLedControl_​Stop | 지정 버튼 LED 반복 상태·플래그 해제. | 767
rodLfBtnLedControl | 왼쪽 버튼 LED 반복 점멸 상태 진행. | 781
rodRtBtnLedControl | 오른쪽 버튼 LED 반복 점멸 상태 진행. | 843
DF FIRMWARE · 2026.08.31
124 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:767
void rodBtnLedControl_Stop(int idx)
역할: 지정 버튼 LED 반복 상태·플래그 해제.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:781
void rodLfBtnLedControl()
역할: 왼쪽 버튼 LED 반복 점멸 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, setTO, checkTO, rodBtnLedControl_Stop
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp:843
void rodRtBtnLedControl()
역할: 오른쪽 버튼 LED 반복 점멸 상태 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, setTO, checkTO, rodBtnLedControl_Stop
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Communication.cpp
[/Sources]

## Slide 125
Rod OTA 수신 1/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Rod_​Ota_​ResetState | SHA-256 context와 OTA 세션 상태 초기화. | 24
DF_​Rod_​Ota_​StopOutputs | OTA 진입 시 진동·버튼 LED 출력을 정지. | 33
DF_​Rod_​Ota_​SendAck | 요청 종류·상태·다음 sequence·기록량을 ACK로 송신. | 43
DF_​Rod_​Ota_​Start | 대상·크기·세션을 검사하고 비활성 app 쓰기 시작. | 60
DF_​Rod_​Ota_​Data | 순서/중복을 검사하고 data 기록·SHA-256 누적. | 98
DF_​Rod_​Ota_​Finish | 길이·digest 검사 후 부팅 슬롯 전환과 재부팅 예약. | 111
DF FIRMWARE · 2026.08.31
125 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:24
static void DF_Rod_Ota_ResetState()
역할: SHA-256 context와 OTA 세션 상태 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): mbedtls_sha256_free, memset
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:33
static void DF_Rod_Ota_StopOutputs()
역할: OTA 진입 시 진동·버튼 LED 출력을 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): rodVrtControl_Stop, rodBtnLedControl_Stop, digitalWrite
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:43
static void DF_Rod_Ota_SendAck(const DF_Protocol_RodOtaFrameView *request, unsigned char status)
역할: 요청 종류·상태·다음 sequence·기록량을 ACK로 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Protocol_RodOta_WriteUint32, DF_Protocol_RodOta_EncodeFrame, eNow.writeRaw
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:60
static unsigned char DF_Rod_Ota_Start(const DF_Protocol_RodOtaFrameView *frame)
역할: 대상·크기·세션을 검사하고 비활성 app 쓰기 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Protocol_RodOta_ReadUint32, memcmp, DF_Rod_Ota_ResetState, Update.begin, memcpy, mbedtls_sha256_init, mbedtls_sha256_starts_ret, Update.abort, DF_Rod_Ota_StopOutputs
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:98
static unsigned char DF_Rod_Ota_Data(const DF_Protocol_RodOtaFrameView *frame)
역할: 순서/중복을 검사하고 data 기록·SHA-256 누적.
본문 직접 호출명(정적 추출): Update.write, mbedtls_sha256_update_ret
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:111
static unsigned char DF_Rod_Ota_Finish(const DF_Protocol_RodOtaFrameView *frame)
역할: 길이·digest 검사 후 부팅 슬롯 전환과 재부팅 예약.
본문 직접 호출명(정적 추출): mbedtls_sha256_finish_ret, mbedtls_sha256_free, memcmp, Update.abort, DF_Rod_Ota_ResetState, Update.end, millis
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
[/Sources]

## Slide 126
Rod OTA 수신 2/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Rod_​Ota_​HandleFrame | 등록 Main만 허용하고 OTA frame 종류별 처리·ACK. | 138
DF_​Rod_​Ota_​IsActive | 현재 OTA 세션 활성 여부 반환. | 167
DF_​Rod_​Ota_​Process | 완료 후 예약 시간이 지나면 Rod 재부팅. | 172
DF FIRMWARE · 2026.08.31
126 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:138
int DF_Rod_Ota_HandleFrame(const unsigned char *data, unsigned int length, const unsigned char *sourceAddress)
역할: 등록 Main만 허용하고 OTA frame 종류별 처리·ACK.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcmp, DF_Protocol_RodOta_DecodeFrame, DF_Rod_Ota_Start, DF_Rod_Ota_Data, DF_Rod_Ota_Finish, Update.isRunning, Update.abort, DF_Rod_Ota_ResetState, DF_Rod_Ota_SendAck
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:167
int DF_Rod_Ota_IsActive()
역할: 현재 OTA 세션 활성 여부 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp:172
void DF_Rod_Ota_Process()
역할: 완료 후 예약 시간이 지나면 Rod 재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): millis, ESP.restart
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Ota.cpp
[/Sources]

## Slide 127
Rod 연결·전원 감시
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rodAliveRecvTOCheck | Main alive 수신 timeout을 검사해 연결·LED 상태 갱신. | 4
sleepEnteranceCheck | sleep 조건 검사만 남음; 실제 deep-sleep 코드는 주석 상태. | 26
imuConnectCheck | IMU 데이터 수신/timeout을 판정하고 상태 변화 송신. | 54
DF FIRMWARE · 2026.08.31
127 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp:4
void rodAliveRecvTOCheck()
역할: Main alive 수신 timeout을 검사해 연결·LED 상태 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp:26
void sleepEnteranceCheck()
역할: sleep 조건 검사만 남음; 실제 deep-sleep 코드는 주석 상태.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp:54
void imuConnectCheck()
역할: IMU 데이터 수신/timeout을 판정하고 상태 변화 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): eNow.write, LogPrintln, String
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_PowerAndImu.cpp
[/Sources]

## Slide 128
Rod 등록 1/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
t1ms_​Process | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 4
t10ms_​Process | 진동과 좌우 버튼 LED 반복 상태기계를 진행. | 13
sendRodInfo_​forStep | IMU·배터리·보드 정보를 100ms 단계로 나누어 송신. | 28
rodRegistToStop | Rod 등록 timeout 상태를 정지. | 75
rodRegistToStart | Rod 등록 timeout 감시를 시작. | 81
rodRegi3secToStart | 등록 완료 후 지연 종료/재부팅 상태를 시작. | 86
DF FIRMWARE · 2026.08.31
128 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:4
void t1ms_Process()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:13
void t10ms_Process()
역할: 진동과 좌우 버튼 LED 반복 상태기계를 진행.
본문 직접 호출명(정적 추출): rodVrtControl, rodLfBtnLedControl, rodRtBtnLedControl
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:28
void sendRodInfo_forStep()
역할: IMU·배터리·보드 정보를 100ms 단계로 나누어 송신.
본문 직접 호출명(정적 추출): imuConnResp, LogPrintln, String, eNow.write, sendInfo_boardType
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:75
void rodRegistToStop()
역할: Rod 등록 timeout 상태를 정지.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:81
void rodRegistToStart()
역할: Rod 등록 timeout 감시를 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:86
void rodRegi3secToStart()
역할: 등록 완료 후 지연 종료/재부팅 상태를 시작.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
[/Sources]

## Slide 129
Rod 등록 2/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
rodRegistToControl | 등록 단계별 timeout·취소·종료를 처리. | 94
rodRegistCancel | 등록 모드를 해제해 정상 상태로 복귀. | 137
DF FIRMWARE · 2026.08.31
129 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:94
void rodRegistToControl()
역할: 등록 단계별 timeout·취소·종료를 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): setTO, checkTO, rodRegistCancel, ESP_Soft_Reset
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp:137
void rodRegistCancel()
역할: 등록 모드를 해제해 정상 상태로 복귀.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_Registration.cpp
[/Sources]

## Slide 130
Rod 시간·입력 1/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
t100ms_​Process | 부팅 정보·장기 버튼 입력·등록 LED/timeout 처리. | 4
t500ms_​Process | 배터리 ADC 이동 평균을 갱신. | 83
t1sec_​Process | alive·IMU·배터리·보드 LED 상태를 주기 갱신. | 98
rodLed1SecControl | Main alive와 등록 상태에 따라 Rod 보드 LED 표시. | 124
run_​timer | millis 경과량으로 1/10/100/500/1000ms 카운터 누적. | 155
ioPinSetting | 현재 제품 GPIO 입출력 모드와 초기 출력 설정. | 235
DF FIRMWARE · 2026.08.31
130 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:4
void t100ms_Process()
역할: 부팅 정보·장기 버튼 입력·등록 LED/timeout 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): sendInfo_boardType, sendRodInfo_forStep, eNow.addPeerAddress, eNow.getMyAddress, eNow.writeBC, rodRegistToStart, digitalWrite, rodRegistToControl
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:83
void t500ms_Process()
역할: 배터리 ADC 이동 평균을 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): battery.scanAvgInteg
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:98
void t1sec_Process()
역할: alive·IMU·배터리·보드 LED 상태를 주기 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): rodAliveRecvTOCheck, imuConnectCheck, battChangeCheckSend, rodLed1SecControl
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:124
void rodLed1SecControl()
역할: Main alive와 등록 상태에 따라 Rod 보드 LED 표시.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:155
void run_timer()
역할: millis 경과량으로 1/10/100/500/1000ms 카운터 누적.
본문 직접 호출명(정적 추출): millis, LogPrintln, String
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:235
void ioPinSetting()
역할: 현재 제품 GPIO 입출력 모드와 초기 출력 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, digitalWrite
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
[/Sources]

## Slide 131
Rod 시간·입력 2/2
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
checkFileSystem | SPIFFS 마운트; 실패 시 포맷하고 재부팅. | 260
DF FIRMWARE · 2026.08.31
131 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp:260
void checkFileSystem()
역할: SPIFFS 마운트; 실패 시 포맷하고 재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPIFFS.begin, LogPrintln, SPIFFS.format, delay, ESP_Soft_Reset
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp
[/Sources]

## Slide 132
Rod PC 설정 1/3
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
uartPcHandler_​NormalMode | Rod USB 정상 모드의 조회·설정·시험 명령 처리. | 4
targetAddrWrite | 대상 주소 문자열 길이를 확인하고 파일에 저장. | 111
uartPcHandler_​Setup | Rod USB 설정 모드의 주소·IMU·모드 명령 처리. | 143
setRecvImuData | IMU 수신 감시 플래그·간격 측정 상태 갱신. | 225
isRodNewBoard | 현재 Rod 보드 종류 판정값 반환. | 260
setBoardType | 현재 고정 Rod 보드 타입 설정/반환. | 272
DF FIRMWARE · 2026.08.31
132 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:4
void uartPcHandler_NormalMode()
역할: Rod USB 정상 모드의 조회·설정·시험 명령 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): Serial.available, Serial.readStringUntil, msg.trim, msg.startsWith, imu.convert_oldSetup, imu.setConfig, eNow.getMyAddress, eNow.getTargetAddress, RespPrintln, imu.setStartStop, Entry_SetupMode, imu.getversion, LogPrintln, msg.substring, toInt, String, eNow.fsFormat, msg.length, setData_RodCycleTest
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:111
int targetAddrWrite(String msg)
역할: 대상 주소 문자열 길이를 확인하고 파일에 저장.
본문 직접 호출명(정적 추출): msg.length, eNow.setTargetAddress, LogPrintln, String
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:143
void uartPcHandler_Setup()
역할: Rod USB 설정 모드의 주소·IMU·모드 명령 처리.
본문 직접 호출명(정적 추출): Serial.available, Serial.readStringUntil, msg.trim, msg.startsWith, Exit_SetupMode, eNow.getMyAddress, eNow.getTargetAddress, RespPrintln, msg.substring, targetAddrWrite, LogPrintln, String, msg.length, imu.convert_oldSetup, imu.setConfig, imu.setConfigString
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:225
void setRecvImuData()
역할: IMU 수신 감시 플래그·간격 측정 상태 갱신.
본문 직접 호출명(정적 추출): zeroFill4Char, RespPrintln
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:260
int isRodNewBoard()
역할: 현재 Rod 보드 종류 판정값 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:272
int setBoardType()
역할: 현재 고정 Rod 보드 타입 설정/반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 133
Rod PC 설정 2/3
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
getButtonType | getButtonType 기준의 현재 버튼 종류 반환. | 279
getBreakType | 현재 브레이크 구성 반환. | 285
getEncType | 현재 엔코더 구성 반환. | 291
getBattType | 현재 배터리 구성 반환. | 298
settingIOtype | 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음. | 307
setSlaveMode | 설정 입력 핀을 읽어 Rod 정상/설정 모드 결정. | 314
DF FIRMWARE · 2026.08.31
133 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:279
int getButtonType()
역할: getButtonType 기준의 현재 버튼 종류 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:285
int getBreakType()
역할: 현재 브레이크 구성 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:291
int getEncType()
역할: 현재 엔코더 구성 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:298
int getBattType()
역할: 현재 배터리 구성 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:307
void settingIOtype()
역할: 예약/미구현 함수: 현재 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:314
void setSlaveMode()
역할: 설정 입력 핀을 읽어 Rod 정상/설정 모드 결정.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead, delay
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 134
Rod PC 설정 3/3
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
readSlaveMode | 현재 Rod 모드 값 반환. | 327
isSlaveSetupMode | 현재 설정 모드 여부 반환. | 331
Entry_​SetupMode | 설정 모드 플래그와 상태 LED 설정. | 337
Exit_​SetupMode | 설정 모드를 종료하기 위해 재부팅. | 345
ESP_​Soft_​Reset | ESP.restart()로 소프트웨어 재부팅. | 355
DF FIRMWARE · 2026.08.31
134 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:327
int readSlaveMode()
역할: 현재 Rod 모드 값 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:331
int isSlaveSetupMode()
역할: 현재 설정 모드 여부 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:337
void Entry_SetupMode()
역할: 설정 모드 플래그와 상태 LED 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:345
void Exit_SetupMode()
역할: 설정 모드를 종료하기 위해 재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): ESP_Soft_Reset
firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp:355
void ESP_Soft_Reset()
역할: ESP.restart()로 소프트웨어 재부팅.
본문 직접 호출명(정적 추출): ESP.restart
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 135
Rod · Potentiometer
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
Potentiometer::​Potentiometer | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 8
Potentiometer::​init | 디지털 포텐셔미터용 SPI와 초기 출력 설정. | 13
Potentiometer::​digitalPortWrite | chip-select를 제어하며 SPI 값 전송. | 27
Potentiometer::​setValue (String) | 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출. | 38
Potentiometer::​setValue (int) | 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출. | 46
Potentiometer::​outValue | 허용 범위·반전 조건을 적용해 SPI 출력. | 54
DF FIRMWARE · 2026.08.31
135 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:8
Potentiometer::Potentiometer()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:13
void Potentiometer::init()
역할: 디지털 포텐셔미터용 SPI와 초기 출력 설정.
본문 직접 호출명(정적 추출): SPI.begin, pinMode, digitalPortWrite
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:27
void Potentiometer::digitalPortWrite(int _pinNum, int _val)
역할: chip-select를 제어하며 SPI 값 전송.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalWrite, SPI.transfer
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:38
void Potentiometer::setValue(String _str)
역할: 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): _str.substring, toInt, outValue
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:46
void Potentiometer::setValue(int _val)
역할: 입력값을 해석해 디지털 포텐셔미터 출력 함수 호출.
본문 직접 호출명(정적 추출): outValue
firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp:54
void Potentiometer::outValue(int _val)
역할: 허용 범위·반전 조건을 적용해 SPI 출력.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalPortWrite
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Potentiometer.cpp
[/Sources]

## Slide 136
Rod · SwitchButton
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
SwitchButton::​SwitchButton | 생성자; 별도 초기화 실행문 없음. | 23
SwitchButton::​init | 버튼 입력 핀과 이전 입력 상태 초기화. | 29
SwitchButton::​setSwitchCallback | 버튼 변화 알림 콜백 포인터 등록. | 42
SwitchButton::​toggle | 버튼 입력·필터·LED 상태를 갱신하고 변화 콜백. | 48
DF FIRMWARE · 2026.08.31
136 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp:23
SwitchButton::SwitchButton()
역할: 생성자; 별도 초기화 실행문 없음.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp:29
void SwitchButton::init()
역할: 버튼 입력 핀과 이전 입력 상태 초기화.
본문 직접 호출명(정적 추출): pinMode, digitalRead
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp:42
void SwitchButton::setSwitchCallback(void (*switchCallback)(String))
역할: 버튼 변화 알림 콜백 포인터 등록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp:48
void SwitchButton::toggle()
역할: 버튼 입력·필터·LED 상태를 갱신하고 변화 콜백.
본문 직접 호출명(정적 추출): digitalRead, digitalWrite, _switchCallback
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/SwitchButton.cpp
[/Sources]

## Slide 137
공유 프로토콜 1/2
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Protocol_​Encode | 문자 PID/payload를 용량·입력 검사 후 메시지로 인코딩. | 29
DF_​Protocol_​Decode | 문자 메시지 길이/PID를 검사하고 payload view 반환. | 58
DF_​Protocol_​RodOta_​IsFrameTypeValid | 허용된 OTA frame 종류인지 검사. | 79
DF_​Protocol_​RodOta_​CalculateCrc32 | OTA frame 데이터의 CRC32 계산. | 84
DF_​Protocol_​RodOta_​WriteUint32 | 32-bit 값을 big-endian byte 배열로 기록. | 112
DF_​Protocol_​RodOta_​ReadUint32 | big-endian 4바이트를 32-bit 값으로 복원. | 124
DF FIRMWARE · 2026.08.31
137 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:29
int DF_Protocol_Encode(char* output, size_t outputCapacity, const char* pidText, const char* payload, size_t payloadLength)
역할: 문자 PID/payload를 용량·입력 검사 후 메시지로 인코딩.
본문 직접 호출명(정적 추출): memcpy
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:58
int DF_Protocol_Decode(const char* input, size_t inputLength, DF_Protocol_MessageView* message)
역할: 문자 메시지 길이/PID를 검사하고 payload view 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:79
static int DF_Protocol_RodOta_IsFrameTypeValid(unsigned char frameType)
역할: 허용된 OTA frame 종류인지 검사.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:84
uint32_t DF_Protocol_RodOta_CalculateCrc32(const unsigned char* data, size_t dataLength)
역할: OTA frame 데이터의 CRC32 계산.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:112
void DF_Protocol_RodOta_WriteUint32(unsigned char* output, uint32_t value)
역할: 32-bit 값을 big-endian byte 배열로 기록.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:124
uint32_t DF_Protocol_RodOta_ReadUint32(const unsigned char* input)
역할: big-endian 4바이트를 32-bit 값으로 복원.
본문 직접 호출명(정적 추출): 없음
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 138
공유 프로토콜 2/2
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
함수 | 역할·실제 상태 | 소스 줄
DF_​Protocol_​RodOta_​EncodeFrame | DFRO header·payload·CRC를 binary frame으로 생성. | 136
DF_​Protocol_​RodOta_​DecodeFrame | magic·버전·종류·길이·CRC 검사 후 frame view 반환. | 173
DF FIRMWARE · 2026.08.31
138 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:136
int DF_Protocol_RodOta_EncodeFrame(unsigned char* output, size_t outputCapacity, unsigned char frameType, uint32_t sessionId, uint32_t sequence, const unsigned char* payload, unsigned int payloadLength)
역할: DFRO header·payload·CRC를 binary frame으로 생성.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Protocol_RodOta_IsFrameTypeValid, DF_Protocol_RodOta_WriteUint32, memcpy, DF_Protocol_RodOta_CalculateCrc32
libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp:173
int DF_Protocol_RodOta_DecodeFrame(const unsigned char* input, size_t inputLength, DF_Protocol_RodOtaFrameView* frame)
역할: magic·버전·종류·길이·CRC 검사 후 frame view 반환.
본문 직접 호출명(정적 추출): DF_Protocol_RodOta_IsFrameTypeValid, DF_Protocol_RodOta_CalculateCrc32, DF_Protocol_RodOta_ReadUint32
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.cpp
[/Sources]

## Slide 139
함수 밖의 선언·상수는 헤더에서 확인합니다
함수 정의 표가 다루지 않는 파일도 소스 탐색에 필요합니다.
파일 | 확인할 내용
DF_*_State.h / DF_*_Internal.h | 공용 상태 선언 / 구현 집계 include
Common.h / Main Config.h | 현재 제품 pin·입출력 수준·상수·설정
각 modules/*.h | 공개 함수 선언·기능 상태 extern
Encoder.h / ENow.h 등 | 클래스 인터페이스·callback 인자·멤버 상태
Version.cpp / Version.h | 현재 버전 정의와 외부 선언
DFProtocol.h | PID·상태 enum·frame view·payload 한계
DF FIRMWARE · 2026.08.31
139 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Main/src/Common.h
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/firmware/DF_Rod/src/Common.h
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/libraries/DFProtocol/src/DFProtocol.h
[/Sources]

## Slide 140
MAINTENANCE CHECKLIST
수정은 호출 경계에서,
완료는 검증 근거로
소스 위치 확인 → 실행 문맥 확인 → 최소 변경 → build → 필요한 장비 확인
DF FIRMWARE · 2026.08.31
140 / 140
Notes: 문서 기준: 2026-08-31 복구 후 활성 소스. 함수 목록은 소스 정의 기준이며 runtime coverage를 뜻하지 않습니다.
[Sources]
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/AGENTS.md
C:/Projects/VS/DF_FW_Code/CodexManage/CurrentWork.md
[/Sources]